АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЩЕРБИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019                                                                                                    № 247

# О внесении изменений в постановление администрации

# Старощербиновского сельского поселения Щербиновского

# района от 16 декабря 2016 года № 441 «Об утверждении

# схемы водоснабжения и водоотведения

# Старощербиновского сельского поселения

# Щербиновского района на период 13 лет (до 2029 года)»

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782» и статьей 37 Устава Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 16 декабря 2016 года № 441 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на период 13 лет (до 2029 года)» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

- Общему отделу администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (Шилова):

1) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации

Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (http://starsсherb.ru), в меню сайта «Нормотворческая деятельность», «Постановления администрации», «за 2019 год»;

2) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района И.А. Цокура.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                      В.Г. Подолянко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 27.08.2019 № 247 «ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 16 декабря 2016 года № 441 (в редакции постановления администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 27.08.2019 № 247) |
| --- | --- |

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

на период 13 лет (до 2029 года)

Водоснабжение

Содержание

|  | Содержание………………………………………………………………………….. | 8 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение …………………………………………………………………………….. | 8 |
| 1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района…………….. | 11 |
| 1.1. | Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны ………………………………… | 11 |
| 1.2. | Описание территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, не охваченной централизованной системой водоснабжения ………………………………………………………………………. | 11 |
| 1.3. | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения ………………………………………………………………………. | 12 |
| 1.4. | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………………… | 13 |
| 1.4.1. | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений …………………………………………………………. | 13 |
| 1.4.2. | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды……………………………... | 14 |
| 1.4.3. | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)…………………………………………. | 15 |
| 1.4.4. | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям…………………………………………………………………………………… | 18 |
| 1.4.5. | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды…………………………………………………………………………………… | 19 |
| 1.4.6. | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……………..……………….…. | 20 |
| .1.4.7. | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов……………………………………………. | 20 |
| 1.5. | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения…………….… | 21 |
| 2. | Направления развития централизованных систем водоснабжения………………... | 21 |
| 2.1. | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения…………………………………………. | 21 |
| 2.2. | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения……………. | 22 |
| 3. | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды…… | 24 |
| 3.1. | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке……………………………………………………………………. | 24 |
| 3.2. | Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения……………………………………………………………………….. | 25 |
| 3.3. | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)……………………………………………………….. | 26 |
| 3.4. | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг…………………….. | 26 |
| 3.5. | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета ……………………….. | 28 |
| 3.6. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения………………………. | 30 |
| 3.7. | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНИП 2.04.02-84 и СНИП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки………………………………………………………………. | 32 |
| 3.8. | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………………………………… | 37 |
| 3.9. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)…………. | 37 |
| 3.10. | Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам……… | 38 |
| 3.11. | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами…………………………………. | 39 |
| 3.12. | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)………………………………………………………………………………. | 39 |
| 3.13. | Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)…………………………………………………………………… | 40 |
| 3.14. | Расчет требуемой мощности водопроводных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам…………………………………………………………………… | 41 |
| 3.15. | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации…………………………………………………………………………… | 43 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………. | 44 |
| 4.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам…………………………………………………………………… | 44 |
| 4.2. | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.. | 46 |
| 4.3. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения…………………………………… | 47 |
| 4.4. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение…………………………………………………… | 47 |
| 4.5. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду…………………………………………………………………………………….. | 49 |
| 4.6. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование……………………… | 49 |
| 4.7. | Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен………………………………………………………………….. | 50 |
| 4.8. | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения……………………………….. | 51 |
| 4.9. | Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения………………………………………………………………………… | 51 |
| 5. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………. | 52 |
| 5.1. | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод………………… | 52 |
| 5.2. | Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)………………………. | 53 |
| 6. | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………… | 54 |
| 7. | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения………. | 59 |
| 8. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию… | 61 |
| 8.1. | Технологическое присоединение…………………………………………………….. | 61 |

Водоотведение

|  | Введение………………………………………………………………………………. | 64 |
| --- | --- | --- |
| 9. | Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения………… | 65 |
| 9.1. | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения…………………………………………………….. | 65 |
| 9.2. | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами…………………………………………………………….. | 66 |
| 9.3. | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения…… | 68 |
| 9.4. | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения…………………………………………………………………………. | 68 |
| 9.5. | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения………………………………. | 70 |
| 9.6. | Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости…………………………………………………………………….. | 71 |
| 9.7. | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду………………………………………………. | 72 |
| 9.8. | Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения………………………………………… | 73 |
| 9.9. | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения…………………………………………………. | 73 |
| 10. | Балансы сточных вод в системе водоотведения…………………………………….. | 74 |
| 10.1. | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения……………………… | 74 |
| 10.2. | Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения…………………………………………………………………………. | 74 |
| 10.3. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов………………………………………………………………………………... | 75 |
| 10.4. | Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения поселения, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей……………………………………………………….. | 75 |
| 10.5. | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения……………………………………………………………………………… | 76 |
| 11. | Прогноз объема сточных вод…………………………………………………………. | 82 |
| 11.1. | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения…………………………………………. | 82 |
| 11.2. | Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)………………………………………. | 82 |
| 11.3. | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам………. | 83 |
| 11.4. | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения…………………………………………. | 83 |
| 11.5. | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия……………………. | 84 |
| 12. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения………….. | 85 |
| 12.1. | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения…………………………………………. | 85 |
| 12.2. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий……… | 86 |
| 12.3. | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения…………………………………………………………………………. | 87 |
| 12.4. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения………………. | 89 |
| 12.5. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение…………………………………….. | 90 |
| 12.6. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование…………………….. | 90 |
| 12.7. | Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения………………………………………………………………. | 91 |
| 12.8. | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения…………………………………………………………………………. | 92 |
| 13. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения……………………………… | 92 |
| 13.1. | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади……… | 92 |
| 13.2. | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод……………………………………………………. | 92 |
| 14. | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения…………… | 93 |
| 15. | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения………. | 98 |
| 16. | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию……………………………………………….. | 101 |

Введение

Схема водоснабжения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на период 13 лет (до 2029 года)» разработана на основе Генерального плана Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – Генеральный план).

Генеральный план утвержден решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 марта 2016 года № 16.

Проект выполнен по заказу администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Старощербиновское сельское поселение), на основании муниципального контракта № 61 от 25 марта 2016 года и в соответствии с техническим заданием.

Схема водоснабжения Старощербиновского сельского поселения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Старощербиновского  сельского  поселения Щербиновского района на период 13 лет (до 2029 года)» разработана с использованием материалов:

1) «Схемы территориального планирования Щербиновский район»;

2) данных предоставленных Старощербиновским сельским поселением;

3) данных предоставленных ООО «Щербиновский коммунальщик».

Положения Генерального плана конкретизированы и дополнены согласно:

1. Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

2. Постановления Правительства Российской Федерации от                           13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;

4. Указа Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года»;

5. Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Основные параметры развития определены Генеральным планом и перечисленными программными документами, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ) Старощербиновского сельского поселения.

В качестве инструментов разработки использовалось специализированное программное обеспечения «Гидравлический расчёт напорных трубопроводов».

Программа позволяет рассчитать потери напора водопровода на единицу длины трубопровода (так называемый «гидравлический уклон»).

Определяет гидравлическое сопротивление стыковых соединений в напорных трубопроводах.

Учитывает материал трубопровода.

Разработка настоящей документации вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, направленных на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование Старощербиновского сельского поселения, как поселения обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, способствующих улучшению демографической ситуации.

Основные цели развития системы водоснабжения:

1) обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребности Старощербиновского сельского поселения, с учетом перспектив развития до 2029 года;

2) повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

3) снижение потерь при добыче и транспортировке;

4) обеспечение населения качественным и безопасным для здоровья ресурсом.

Поставленные цели должны достигаться в условии минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично в условиях, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось. Требуется реконструкция существующих водопроводных сетей и строительство новых объектов отвечающих современным требованиям.

Основные мероприятия развития системы водоснабжения:

1) строительство станций водоочистки, для обеспечения санитарных и экологических норм и правил, обеспечения эпидемиологического благополучия населения, а также повышения экологической и энергетической эффективности;

2) строительство двух РЧВ;

3) строительство ВНС IV подъема;

4) строительство новых водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом (подключение новых абонентов);

5) строительство водопроводов для обеспечения бесперебойности подачи воды (закольцовка сети);

6) реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений;

7) реконструкция и модернизация уличных сетей водопровода осуществляется с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь, повышения качества воды (на участках водопровода со сверх нормативным сроком службы);

8) реконструкция магистрального водовода МВ-II от ПК 323+24 до ПК 347+20.

В данной разработке документации «Схемы водоснабжения и водоотведения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на период 13 лет (до 2029 года)» как и в ранее разработанном Генеральном плане, сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

1) хозяйственно-питьевые нужды населения;

2) непредвиденные расходы;

3) хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

4) полив зелёных насаждений;

5) нужды пожаротушения.

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе анализа существующего состояния водопроводного хозяйства Старощербиновского сельского поселения.

Основные цели документации развития системы водоснабжения:

1) подключение к водопроводным сетям вновь строящихся объектов социальной сферы и жилищного фонда;

2) строительство новых и (или) реконструкция водопроводных сетей;

3) повышения энергоэффективности подачи  воды;

4) бесперебойная подача воды потребителям;

5) снижение аварийности на водопроводных сетях;

6) снижение потерь при транспортировке;

7) снижение неучтенных расходов;

8) автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей;

9) модернизация существующих водозаборов - выбор системы очистки воды;

10) улучшение качества поставляемого ресурса.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения Старощербиновского сельского поселения

  - Описание системы и структуры водоснабжения и деление

территории Старощербиновского сельского поселения

на эксплуатационные зоны

В настоящее время на территории Старощербиновского сельского поселения водоснабжение осуществляется от магистрального Ейского группового водопровода МВ-II. . Водозабор группового водопровода расположен в поселке Октябрьский Ленинградского района и состоит из 30 скважин, в том числе шесть – резервных.  Из скважин по четырем водоводам вода подается на станцию очистки. Очистка производится методом хлорирования. После очистки питьевая вода поступает в магистральный водопровод, по которому подается в населенный пункт.

Качество воды, подаваемой потребителям с ЕГВ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводные сооружения Старощербиновского сельского поселения находятся в хозяйственном ведение и обслуживаются ООО «Щербиновский коммунальщик». Основным видом деятельности предприятия является реализация питьевой воды для жителей  и прочих потребителей Старощербиновского сельского поселения, а также контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на них.

Территория станицы Старощербиновской имеет разделения на централизованное и нецентрализованное водоснабжение

Таблица 1

| № пп | Население | Удельное водопотребление л/сут. на чел | Население м3/сут. | Производство м3/сут. | Итого м3/сут. | % неучтенных расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца Старощербиновская | 67,5 | 2199 | 159 | 2358 | 39,4 |

1.2. Описание территории Старощербиновского сельского поселения,

не охваченной централизованной системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - «нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически несвязанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц».

Нецентрализованные источники водоснабжения это отдельно стоящие одиночные низкодебетные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях на которых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения.

На территории Старощербиновского сельского поселения существуют неохваченные централизованным водоснабжением системы горячего водоснабжения.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения,

зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - «технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды».

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - «централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам».

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения Старощербиновского сельского поселения сложились следующие технологические зоны централизованного водоснабжения:

в технологической зоне централизованного водоснабжения ООО «Щербиновский коммунальщик» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, общественных зданий и иных объектов на территории станицы. В указанной зоне, для водоснабжения абонентов, организованы водопроводные сооружения в составе:

1) железобетонные резервуары чистой воды – 2 шт. по 500 м3;

2) насосная станция IV подъема на 343 кВт;

3) магистральные и разводящие водоводы питьевой воды;

4) водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества.

В технологической зоне централизованного водоснабжения ООО «Щербиновский коммунальщик» обеспечение горячей водой населения, проживающих в многоквартирных домах и общественных зданиях на территории станицы не осуществляется. В указанной зоне для горячего водоснабжения абонентов используются индивидуальные котлы.

1.4. Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения

и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения является Ленинградское месторождение пресных подземных вод с утвержденными запасами в объеме 155 тыс.м3/сут., фактический забор воды – 45 - 58 тыс.м3/сут. и обусловлен сезонной неравномерностью водопотребления.

Водозабор группового водопровода расположен в поселке Октябрьский Ленинградского района и состоит из 30 скважин (I подъем), в том числе 6 резервных, располагающихся практически в одном створе, с межскважинным расстоянием от 200 до 400 м. Глубины скважин от 220 до 250 м. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ-12-160-100 -3 ед., ЭЦВ-10-120-100 –27 ед. Фактические дебит каждой скважины в эксплуатационный период составляют 2,8 тыс.м3/сут. Уменьшение дебита за период эксплуатации не наблюдается.

От скважин сырая вода подается по 4 водоводам на станцию очистки воды. Учет забранной из источника воды осуществляется на станции очистки воды 4 приборами US - 800. После очистки питьевая вода поступает в магистральный водопровод, по которому подается в населенные пункты. Предприятие имеет единый управленческий центр в городе Ейске.

В настоящее время обеспечивает питьевой водой два субъекта Российской Федерации: северную зону Краснодарского края – шесть муниципальных образований: город Ейск, Ейский, Ленинградский, Староминский, Щербиновский, Кущевский, Крыловской районы и южную зону Ростовской области – Азовский район.

Общая протяженность обслуживаемых водопроводных сетей составляет 1954 км. Количество обслуживаемых населенных пунктов – 122.

Водоснабжение станицы Старощербиновской осуществляется от магистрального водопровода МВ-II-4 Ейского группового водопровода на водопроводные сооружения.

Вывод по результатам технического обследования водозабора группового водопровода:

1) паспорта на скважины – имеются;

2) состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях. Срок эксплуатации скважин превышает нормативный срок эксплуатации;

3) имеются контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб;

4) водозабор осуществляется в пределах установленных норм;

5) зона санитарной охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение наружные сети и сооружения»;

6) несанкционированный доступ на территорию посторонних лиц и животных не возможен.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки

воды, включая оценку соответствия применяемой

технологической схемы водоподготовки

требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района станции для очистки и подготовки воды отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средние | максимальные |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм | не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 13,1 | 20 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | < 0,5 | 1,5 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7,6 | 7,7 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,07 | 0,3 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,008 | 0,01 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1,1 | 2 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 86 | 100 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 55 | 65 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 540 | 550 |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,6 | 0,7 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | < 0,1 | < 0,1 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 2,4 | 3 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | не установлен | 7,4 | 7,4 |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | ― | ― |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | ― | ― |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | ― | ― |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | ― |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,7 | 30 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | не более 1000 | н/о | н/о |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | не более 100 | н/о | н/о |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | не более 10 | н/о | н/о |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | не установлен | н/о | н/о |
| 31 | Сероводород | мг/дм3 |  | ― | ― |

Классическая схема очистки воды на водопроводных станциях включает в себя первичное хлорирование, коагуляцию сернокислым алюминием, отстаивание или осветление в слое взвешенного осадка, фильтрование через песчаную загрузку, вторичное хлорирование. Однако, в условиях ухудшения качества воды подземных источников данная технология не обеспечивает требуемого качества воды. В настоящее время одним из элементов прогрессивных технологических схем водоочистки является совместное применение новых высокоэффективных коагулянтов и флокулянтов, что способствует улучшению осветления воды, снижению бактериальных и органических загрязнений. В частности, на водопроводных станциях внедряется технология, которая предусматривает использование оксихлоридаалюминия совместно с высокомолекулярными катионными флокулянтами и осветление воды в отстойниках, оснащенных тонкослойными модулями. Применение данной  технологии возможно как вариант, при проектировании системы водоочистки, в Старощербиновском сельском поселении.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих

насосных централизованных станций, в том числе оценку

энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как

соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой

для подачи установленного объема воды, и установленного

уровня напора (давления)

На территории Старощербиновского сельского поселения расположены водопроводные сооружениях Ейского группового водопровода.

В состав основных сооружений входит:

насосная станция IV подъема;

резервуары чистой воды 2 шт. V=500м.3

Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке приведён в таблице 3.

Таблица  3

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут. | 2596,00 |
| Подача в сеть | м3/сут. | 2596,00 |
| Реализация воды | м3/сут. | 2358,00 |
| Неучтенные расходы, потери при транспортировке | % | 39,40 |
| Число аварий на водопроводных сетях |  | 249 |
| Ликвидации аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям | час. | 783 |
| Численность обслуживаемо населения | чел | 19196 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.×ч. | 47,035 |
| Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.×ч./м3 | 0,06 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 97 |

Производительность Ейского группового водопровода по состоянию на   1 августа 2007 года составляет 55,0 тыс. м3/сут., по данным ООО «Югводоканал».

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Эксплуатация системы Ейского групповой водопровод находится в ведении ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Схема подачи воды:

i подъем воды осуществляется на водозаборе, расположенном в поселке октябрьский ленинградского района. водозабор состоит из 30 скважин (i подъем), в том числе 6 резервных, располагающихся практически в одном створе, с межскважинным расстоянием от 200 до 400 м.

насосами, марки эвц-12-160-100 -3 единиц, эвц -10-120-100 – 27 единиц, подымается вода киммерийского водоносного горизонта c глубины от 220 до 250 м. далее вода подается по 4 водоводам на станцию очистки воды. учет забранной из источника воды осуществляется на станции очистки воды 4 приборами us - 800.  после очистки питьевая вода поступает в магистральный водопровод, по которому подается в старощербиновское сельское поселение.

в станице старощербиновской вода поступает в 2 резервуара чистой воды емкостью по 500 м3.

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сооружениях после резервуаров чистой воды емкостью 500 м3 установлена водонасосная станция IV подъема (далее - ВНС IV подъема). Производительность насосной станции 90 м3 /ч.

ВНС IV подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании. Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насосы для воды:

Агрегат Д 315 – 60 – требует замены;

Агрегат КМ 80-50-200 – требует замены;

Агрегат Д 300-60 – требует замены;

Агрегат Д 320 – 70;

Агрегат Д 315 – 60;

Агрегат К 90 – 85.

После ВНС IV подъема вода поступает непосредственно в водопроводную сеть станицы и на иные объекты для потребления.

Учет расхода электрической энергии на ВНС IV подъема организован и составляет 0.006 кВт.ч/м3 на единицу реализации услуг.

При проведении технического обследования ВНС IV подъема установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напора (давления).

Анализ состояния и функционирования существующих сооружений систем водоснабжения.

Таблица 4

| Наименование | Материал | Объем | Мощность | Техническое состояние, % износа | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |
| ст-ца Старощербиновская | кирпич | 350 м3 | 90 м3/час | 50 | 1977 |  |
| Резервуары |
| Р Ч В № 1 | ж/б | 500 |  | 70 | 1977 |  |
| Р Ч В № 2 | ж/б | 500 |  | 70 | 1977 |  |
| Р Ч В № 3 | ж/б | 500 |  | 100 | 1980 | разрушен |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей

и определение возможности обеспечения качества воды в

процессе транспортировки по этим сетям

В ведении ООО «Щербиновский коммунальщик» находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов. Существующие водопроводные сети частично закольцованные, выполнены из стали, асбестоцемента и ПНД, с диаметром труб от 50 до 250 мм. Эксплуатирующая организация обслуживает водопроводные сооружения и сети от водопроводных сооружений расположенных на вводе в станицу Старощербиновскую до потребителей.

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных  сетей  проложенных  в  сельском  поселении  приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Материал | Диаметр | Протяженность, км. | Техническое состояние, % износа | Год постройки | % неучтен. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разводящие сети |
| трубопровод | а/ц | 100 | 61,907 |  |  | 46 |
| трубопровод | а/ц | 150 | 29,73 |  |  | 28 |
| трубопровод | а/ц | 200 | 7,41 |  |  | 10 |
| трубопровод | чугун | 100 | 6,15 |  |  | 5 |
| трубопровод | чугун | 150 | 2,844 |  |  | 5 |
| трубопровод | чугун | 200 | 1,61 |  |  | 2 |
| трубопровод | чугун | 250 | 1,49 |  |  | 1 |

Согласно предоставленным данным общая протяженность водопроводных сетей Старощербиновского сельского поселения составляет 119,0 км.

В целом в сельском поселении водопроводные сети проложены из асбестоцементных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 250 мм общей протяженностью более 119 км. Износ существующих водопроводных сетей по поселению составляет более 70%. Водопроводными сетями охвачено 95% территории жилой застройки.

Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки надежности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологической безопасности трубопроводов.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических

проблем, возникающих при водоснабжении Старощербиновского

сельского поселения Щербиновского района, анализ исполнения

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор,

муниципальный контроль, об устранении

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На основании представленных заказчиком исходных данных и анализа материалов, собранных при актуализации схемы водоснабжения, выявлен ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района является изношенность водопроводных сетей. В поселении около 40,2% сетей составляют полиэтиленовые трубы. Стальные и чугунные имеют износ более 50-60%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков. В целях повышения эффективности деятельности водопроводного хозяйства в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района в 2014 году было заменено 3 км сетей водоснабжения стального трубопровода на полиэтиленовый.

Анализ состояния

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения составляли в 2015 году - 39,4%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица 6

| № пп. | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей | Наличие коммерческого приборного учета воды | Анализ планов по установке приборного учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 809,24 тыс. м3 подано | 318,78 тыс. м3 |  | 97 % | 100 % |

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района не организована.

Горячее водоснабжение в многоквартирных домах осуществляется за счет индивидуальных котлов.

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории

распространения вечномерзлых грунтов

Нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края составляет:

для суглинков и глин 0,49м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 0,6м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,64м;

для крупнообломочных грунтов 0,73м.

Технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется, так как Старощербиновское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной

системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах Старощербиновского сельского поселения владеет на законном основании Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик»).

Советом Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района второго созыва пятьдесят третьей сессии от 02 июля 2012 года № 1 принято решение об учреждении межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» (далее – Общество).

Осуществление деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности по водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, озеленению, выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия.

Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;

самостоятельно планировать свою деятельность;

самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения на период до 2029 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи отраслевой схемы водоснабжения:

строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом (подключение новых абонентов);

строительство водопроводов для обеспечения бесперебойности подачи воды (закольцовка сети);

строительство станций водоочистки, для обеспечения санитарных и экологических норм и правил, обеспечения эпидемиологического благополучия населения, а также повышения экологической и энергетической эффективности;

реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений (строительство станции водоподготовки, строительство ВНС II подъем, строительство РЧВ);

реконструкция и модернизация уличных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды: снижения аварийности, потерь и повышения качества воды;

реконструкция магистрального водовода ЕГВ МВ-II от ПК 323+24 до ПК 347+20.

Целевые показатели деятельности ООО «Щербиновский коммунальщик» не разрабатывались.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем

водоснабжения в зависимости от различных сценариев

развития сельского поселения

Сценарий развития Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района определен исходя из прироста численности населения и прироста площадей строительных фондов на территории станицы Старощербиновской.

Данные по численности населения и перспективной жилой застройке Старощербиновского сельского поселения на расчётный период до 2029 года приведены в соответствии с Генеральным планом Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района и отображены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм | Нормативная потребность | Сохраняемая существующая потребность по станице | Требуется запроектировать по станице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1044 | 805 | 239 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 2280 | 2145 | 135 |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 182 | 1200 | 0 |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 228 | 927 | 0 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 76 | 0 | 34 |
| 6 | Детские - дома интернаты | место | 11 | 0 | 9 |
| 7 | Психоневрологические интернаты | место | 59 | 0 | 49 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место | 240 | 0 | 240 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел. | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Стационарные больницы | коек | 343 | 366 | 0 |
| 11 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 389 | 250 | 139 |
| 12 | Аптеки | учреждения | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Молочные кухни | порция | 1040 | 0 | 1040 |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 1781 | 1483 | 18 |
| 16 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 509 | 0 | 429 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 17 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 1781 | 200 | 1301 |
| 18 | Кинотеатры | место | 636 | 300 | 236 |
| 19 | Залы аттракционов и игровых автоматов | м2 площади пола | 64 | 0 | 64 |
| 20 | Библиотека | учреждений | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Музеи | музеев | 1 | 1 | 0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 22 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 7632 | 7504 | 0 |
| 23 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 1018 | 8620 | 0 |
| 24 | Предприятия общественного питания | место | 1018 | 316 | 542 |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 178 | 30 | 120 |
| 26 | Прачечные | кг белья в смену | 1526 | 0 | 1286 |
| 27 | Бани | место | 150 | 30 | 120 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 28 | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Отделение банков | операционная касса | 1 | 0 | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 30 | Пожарное депо | автомобиль | 6 | 6 | 0 |
| 31 | Гостиницы | место | 153 | 20 | 109 |

Сценарий развития централизованной системы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения включает в себя:

строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий и подключения новых абонентов;

закольцовка сети;

строительство станций водоочистки;

строительство ВНС IV подъема;

строительство РЧВ;

реконструкция и модернизация уличных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и повышения качества воды;

реконструкция магистрального водовода МВ-2 от ПК 323+24 до ПК 347+20.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой,

технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района формируется под влиянием ряда факторов в совокупности, создающих особые условия водопользования:

высокая сезонная неравномерность потребления;

высокая доля временного населения (отдыхающие);

высокая доля частного сектора;

необходимость подавать воду с высокими напорами;

предпосылки к сезонной неравномерности потребления: максимальная нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива.

Общий баланс подачи и реализации воды ООО «Щербиновский коммунальщик» за 2 года (2014 - 2015 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 8.

Таблица  8

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс. м3 | 945,4 | 947,57 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды используемый на собственные нужды | тыс. м3 | нет данных | нет данных |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 116,18 | 109,39 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 799,57 | 809,24 |
| 6 | Объем потерь | тыс. м3 | 324,77 | 318,78 |
|  | Объем реализации услуг, всего, в т. ч. | тыс. м3 | 474,81 | 490,47 |
|  | населению (питьевая) | тыс. м3 | 427,44 | 442,57 |
|  | прочим потребителям в т. ч. | тыс. м3 | 47,4 | 47,9 |
|  | питьевая | тыс. м3 | 427,44 | 442,57 |
|  | техническая | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 7 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. м3 | 0 | 0 |

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по

технологическим зонам водоснабжения

В системе водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района централизованное водоснабжение сложилось в станице Старощербиновской.

Технологическая зона централизованного водоснабжения Старощербиновского сельского поселения охватывает территорию населенного пункта в котором осуществляет деятельность по водоснабжению ООО «Щербиновский коммунальщик».

Таблица  9

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс. м3 | 947,57 | 947,57 |
| 2 | Объем реализации услуг. | тыс. м3 | 474,81 | 490,47 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой,

технической воды по группам абонентов с разбивкой

на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные

нужды юридических лиц и другие нужды поселения

(пожаротушение, полив и другое)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование | Ед. изм. | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуг, всего, в т. ч. | тыс. м3 | 474,81 | 490,47 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 427,44 | 442,57 |
| прочим потребителям в т. ч. | тыс. м3 | 47,4 | 47,9 |
| питьевая | тыс. м3 | 427,44 | 442,57 |
| техническая | тыс. м3 | 0 | 0 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и

расчётных данных и сведений о действующих нормативах

потребления коммунальных услуг

В состав Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района входит один населенный пункт - станица Старощербиновская, с численностью населения, приведенной в составе Генерального плана Старощербиновского сельского поселения на 2009 год и расчетный срок и данных администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на современное состояние 2019 года (факт).

Таблица 11

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. (2019 г.) | Численность населения, чел (2022 г.) | Численность населения, чел (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Старощербиновская | 18546 | 20290 | 21440 |

На 2016 год система водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района имеет следующие показатели (данные предоставлены обслуживающей организацией ООО «Щербиновский коммунальщик»):

среднесуточный подъем и подача воды в сеть (2016 год) составляют 2596 м3/сут.;

неучтенные расходы при транспортировке - 39,4%.

Расчетные расходы водопотребления определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Таблица 12

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |
| --- | --- | --- |
|  |  | удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэффициент. сезонности | водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 15692 | 1,1 | 2761,8 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 200 | 2560 | 1,1 | 563,2 |
|  | Итого: |  | 18252 |  | 3325,0 |
| 1 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 332,5 |
| 2 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 831,2 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50 | 15692 |  | 784,6 |
|  | ВСЕГО: |  | 18252 |  | 5273,34 |

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы абонентов.

Таблица 13

| Виды услуг | Месячный норматив потребления |
| --- | --- |
| Отопление жилых домов | 0,02 Гкал/м2 |
| Холодная вода для нужд горячего водоснабжения при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации | 3,192 м3/чел. |
| Подогрев воды на объем холодной воды в размере 3,192 м3/чел. для нужд горячего водоснабжения при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации, при отсутствии приборов учета | 0,158 Гкал/чел. |
| Подогрев 1 м3холодной воды для расчета тарифа на услуги горячего водоснабжения | 0,0495 Гкал/м3 |
| Подогрев 1 м3холодной воды при наличии приборов учета | 0,0495 Гкал/м3 |
| Холодная вода при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации | 4,408 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии канализации (природного газа) | 3,6 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии канализации (прив. газа) | 2,9 м3/чел. |
| Холодная вода без канализации | 2,4 м3/чел. |
| Холодная вода – водоразборная колонка | 1,2 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии зимнего водопровода в доме, с ванной с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 6,4 м3/чел. |
| Холодная вода в жилых домах квартирного типа с водопроводом, канализацией, ванными, работ. На твердом топливе | 4,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии ванны, холодной, горячей воды. | 7,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии природного газа | 3,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии привозного газа | 2,9 м3/чел. |
| Вывоз и захоронение жидких нечистот | 0,0917 м3/чел. |

3.5. Описание существующей системы коммерческого

учета горячей, питьевой, технической воды и

планов по установке приборов учета

На водопроводных сооружениях и водопроводных сетях систем централизованного водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района установлены приборы коммерческого учета. Осуществляется технологический учет поставляемой воды. Водопроводные сооружения частично оборудованы расходомерами и манометрами.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от          23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

В Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, приведена в таблице 14.

Таблица 14

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб. м |
| --- | --- |
|  | факт 2012 г. | факт 2013 г. | факт 2014 г. | факт 2015 г. |
| Население, всего: | 414,733 | 377,326 | 386,013 | 396,02 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| по приборам учета | 396 | 355 | 374 | 381 |
| без приборов учета | 19 | 22 | 12 | 15 |
| Водоснабжение мест общего пользования, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 67,905 | 60,887 | 72,189 | 64,075 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| по приборам учета | 68 | 61 | 72 | 64 |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 29,102 | 26,095 | 30,938 | 27,461 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| по приборам учета | 29 | 26 | 31 | 27 |
| без приборов учета |  |  |  |  |
| Всего: | 512 | 464 | 489 | 488 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| по приборам учета | 493 | 442 | 477 | 473 |
| без приборов учета | 19 | 22 | 12 | 15 |

Отсутствие приборов учета на домовых вводах делает невозможным:

контроль внутридомовых утечек и хищений воды;

контроль реализации;

невозможно организовать поиск утечек в наружных сетях;

не учитываются общедомовые расходы на полив придомовых территорий;

не учитывается наполнение систем отопления после ремонта;

не учитывается расход воды на промывку систем отопления.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения

В состав системы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения входят технологически связанные между собой водозаборные сооружения группового водопровода расположенные в поселке Октябрьский Ленинградского района Краснодарского края, магистрального Ейского группового водовода, ВНС II подъема, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Источником водоснабжения является Ленинградское месторождение пресных подземных вод с утвержденными запасами в объеме 155 тыс.м3/сут., фактический забор воды – 45 - 58 тыс.м3/сут. и обусловлен сезонной неравномерностью водопотребления.

Краткая характеристика водопроводных сооружения находящиеся на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (эксплуатируемые ООО «Щербиновский коммунальщик»).

На территории сооружений расположена ВНС IV подъема, повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные моноблочные насосы для воды:

агрегат Д 315 – 60 – требует замены;

агрегат КМ 80-50-200 – требует замены;

агрегат Д 300-60 – требует замены;

агрегат Д 320 – 70;

агрегат Д 315 – 60;

агрегат К 90 – 85.

Таблица 15

| Наименование | Материал | Объем | Мощность | Техническое состояние, % износа | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |
| ст-ца Старощербиновская | кирпич | 350 м3 | 90 м3/час | 50 | 1977 |  |
| Резервуары |
| Р Ч В № 1 | ж/б | 500 |  | 70 | 1977 |  |
| Р Ч В № 2 | ж/б | 500 |  | 70 | 1977 |  |
| Р Ч В № 3 | ж/б | 500 |  | 100 | 1980 | разрушен |

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от водозабора до водопроводных сооружений показал, что по состоянию на 2016 год, схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВНС IV подъема до потребителей в станице Старощербиновской показал, что по состоянию на 2016 год, схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов не обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, вследствие высокой изношенности и отсутствия полной закольцовки.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная реконструкция системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и монтаж оборудования отвечающее энергосберегающим технологиям.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района  является изношенность водопроводных сетей, до 70%.

Применение стальных и асбестоцементных – труб представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. В стальных трубах, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. Асбестоцементные трубы имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.

Существующая система подачи воды, как в малоэтажные, так и в многоэтажные дома имеет свои недостатки - в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального и дефицит воды в районах, удаленных от насосных станций.

Общий вывод по системе водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района: производственные мощности системы водоснабжения по состоянию на 2015 год, схемы водоснабжения не имеют достаточный резерв для развития.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой,

технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных

сценариев развития Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района, рассчитанные на основании расхода горячей,

питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды

населением и его динамики с учетом перспективы развития

и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения станицы Старощербиновской, по степени обеспеченности подачи воды относятся ко II категории с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по Старощербиновскому сельскому поселению Щербиновского района до 2029 года, рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Сводом правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным законом от 22 июня 2008 года    № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из текущего объема потребления воды и его динамики, с учетом принятого сценария развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности населения).

Согласно которого, исходя из усредненных норм, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в Старощербиновском сельского поселения Щербиновского района (согласно степени благоустройства): на одного жителя (1 учащегося и 1 преподавателя в смену, 1 больного в смену, 1 ребенка, % вместимости бассейна) в сутки с ванными и местными водонагревателями составляет:

для  индивидуальной  жилой  застройки - 160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сут./чел. горячей воды;

для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм – 200 л/сут.;

общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах – 10 л/сут.;

поликлиники и амбулатории – 13 л/сут.;

детские сады со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами – 75 л/сут.;

плавательные бассейны – 10 л/сут.;

расход воды на поливку в расчете на одного жителя – 50 л/сут..

При расчетах использован коэффициент сезонности - 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества - 25%.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».

Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 принимается равным 5,0 л/с (2 струи по 2,5 л/с на одну струю).

Расход воды и число струй на наружное пожаротушение принимается равным 15,0 л/с.

Исходя из вышеуказанного перспективные балансы потребления питьевой и горячей воды по Старощербиновскому сельскому поселению на расчетный срок схемы водоснабжения рассчитаны по предоставленным данным, с учетом информации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности населения.

Перспективный баланс потребления воды по Старощербиновскому сельского поселения Щербиновского района, на 1-ю очередь, 2-ю очередь и перспективу до 2029 года – в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, ел. | Коэффициент сезонности | Водопотребление с учетом коэффициента сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Коэффициент сезонности | Водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэффициент сезонности | Расход с учетом коэффициента сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 15692 | 1,1 | 2761,8 | 160 | 17046 | 1,1 | 3000,1 | 160 | 17890 | 2862,4 | 1,1 | 3148,6 | 1149253,6 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 200 | 2560 | 1,1 | 563,2 | 200 | 3244 | 1,1 | 713,7 | 200 | 3550 | 710 | 1,1 | 781,0 | 285065 |
| 3 | Итого: |  | 18252 |  | 3325,0 |  | 20290 |  | 3713,8 |  | 21440 | 2862,4 |  | 3929,6 | 1434318,6 |
| 4 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 332,5 | 10% |  |  | 371,4 | 10% |  | 286,24 |  | 393,0 | 143431,9 |
| 5 | Отдыхающие в гостиницах, пансионатах и санаториях общего типа, мест | 200 |  |  | 0,0 | 200 | 40 | 1,1 | 8,8 | 200 | 40 | 8,0 | 1,1 | 8,8 | 3212,0 |
| 6 | Детские дошкольные учреждения | 75 | 805 |  | 60,4 | 75 | 805 |  | 60,4 | 75 | 1044 | 78,3 |  | 86,1 | 31437,5 |
| 7 | Общеобразовательные школы | 10 | 2145 |  | 21,5 | 10 | 2145 |  | 21,5 | 10 | 2280 | 22,8 |  | 25,1 | 9154,2 |
| 8 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | 70 | 30 |  | 2,1 | 70 | 30 |  | 2,1 | 70 | 76 | 5,3 |  | 5,9 | 2136,0 |
| 9 | Детские -дома интернаты | 70 | 0 |  | 0,0 | 70 | 0 |  | 0,0 | 70 | 11 | 0,8 |  | 0,8 | 309,2 |
| 10 | Психоневрологические интернаты | 70 | 0 |  | 0,0 | 70 | 0 |  | 0,0 | 70 | 59 | 4,1 |  | 4,5 | 1658,2 |
| 11 | Стационарные больницы | 115 | 366 |  | 42,1 | 115 | 366 |  | 42,1 | 115 | 366 | 42,1 |  | 46,3 | 16899,1 |
| 12 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 250 |  | 3,3 | 13 | 250 |  | 3,3 | 13 | 389 | 5,1 |  | 5,6 | 2030,4 |
| 13 | Спортивные залы общего пользования | 3 | 1483 |  | 4,4 | 3 | 1483 |  | 4,4 | 3 | 1781 | 5,3 |  | 5,9 | 2145,2 |
| 14 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 10% | 0 |  | 0,0 | 10% | 0 |  | 0,0 | 10% | 429 | 42,9 |  | 47,2 | 17224,4 |
| 15 | Предприятия общественного питания | 12 | 316 |  | 3,8 | 12 | 316 |  | 3,8 | 12 | 1018 | 12,2 |  | 13,4 | 4904,7 |
| 16 | Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 1286 | 96,5 |  | 106,1 | 38724,7 |
| 17 | Бани | 290 | 30 |  | 8,7 | 290 | 30 |  | 8,7 | 290 | 150 | 43,5 |  | 47,9 | 17465,3 |
| 18 | Гостиницы | 200 | 20 |  | 4,0 | 200 | 20 |  | 4,0 | 200 | 153 | 30,6 |  | 33,7 | 12285,9 |
| 19 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 831,2 | 25% |  |  | 928,4 | 25% |  | 715,6 |  | 982,4 | 358579,7 |
| 20 | Полив зеленых насаждений | 50 | 15692 |  | 784,6 | 50 | 17046 |  | 852,3 | 50 | 17890 | 894,5 |  | 894,5 | 326492,5 |
| 21 | ВСЕГО: |  | 18252 |  | 5423,55 |  | 20290,0 |  | 6024,9 |  | 21440 | 6114,72 |  | 6636,74 | 2095916,72 |

| В соответствии со СНиП 2.04.02-84: Расход воды на внутреннее пожаротушение | 5 л./с. |
| --- | --- |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 15 л./с. |
| Общий расход на пожаротушение | 40 л./с. |
| Расчетное количество одновременных пожаров | 2 шт. |

Согласно приведенного расчета, суммарный суточный расход по Старощербиновскому сельскому поселению Щербиновского района приведен в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Периоды | ПКР сельского поселения (м³/сут.) с расчетом 160 -200л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Современное состояние 2016 г. | 5423,55 |
| 2 | на 1-ю очередь строительства до 2022 г. | 6024,9 |
| 3 | Расчетный срок до 2029 г. | 6636,74 |

Генеральный план с расчетом 8442,0 м3/сут., где:

расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1- 25м³/сут.;

количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с пунктом 2.1 прич.4 СНиП 2.04.-02-84* и соответствует 20% от суточного расхода;

расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с пунктом 2.2 СНиП 2.04.02-84*- 385 м³/сут.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,

отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в Старощербиновском сельском поселении не предусмотрена.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное,

максимальное суточное)

В Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района приборный коммерческий учет горячей и питьевой воды, потребленной абонентами, организован не в полном объеме. Расчеты потребленной воды абонентами производятся как приборным методом, так и расчетным методом с учетом нормативов об установлении порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Значения фактического потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) по Старощербиновскому сельскому поселению рассчитаны по данным предоставленным ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Значения ожидаемого потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) на расчетный срок схемы водоснабжения по Старощербиновскому сельскому поселению Щербиновского района рассчитаны с учетом данных предоставленных ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению на территории Старощербиновского сельского поселения и данными представленными в Генеральном плане Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района и перспектив развития поселения.

Фактический расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного потребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного (среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и по дням недели.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды по Старощербиновскому сельскому поселению представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расчетный расход на расчетный срок | м3 /сут. | 4930,5 | 5,477,1 | 6114,72 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3 /сут. | 5423,55 | 6024,9 | 6636,7 |
| Общий расход | м3 /сут. | 5423,55 | 6024,9 | 6636,74 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3 /ч. | 327,36 | 362,98 | 399,37 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | м3 /сек. | 90,93 | 100,83 | 110,94 |

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей,

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам

организаций, осуществляющих водоснабжение, с

разбивкой по технологическим зонам

В Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района сложилась своя технологическая зона централизованного водоснабжения. Деятельность в сфере водоснабжения на территории станицы Старощербиновская (технологической зоне) осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик», которое осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной водой населения, в многоквартирных домах, частной застройке, общественных зданий и иных объектов на территории станицы Старощербиновской.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по

типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий,

объектов общественно-делового назначения, промышленных

объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой,

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении

горячей, питьевой, технической воды абонентами

Потребителями воды питьевого качества в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района являются следующие типы абонентов:

абоненты группы «население» - многоквартирные и жилые дома, для проживания населения;

абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-бытового и общественно-делового назначения;

абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового и производственного назначения, в которых осуществляют деятельность юридические лица;

абоненты группы «производственные объекты» - объекты потребляющие воду в производственных целях;

собственное потребление организации.

прогноз распределения расходов воды по типам абонентов станицы Старощербиновская территории Старощербиновского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 19.

таблица 19

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 1213,6 | 1355,5 | 1434,3 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 48,8 | 48,8 | 59,4 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 6,0 | 6,0 | 90,6 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 303,4 | 338,9 | 358,58 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей,

питьевой, технической воды при ее транспортировке

(годовые, среднесуточные значения)

Потери горячей и питьевой воды включают в себя:

расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

По информации, полученной от организаций осуществляющих водоснабжение на территории Старощербиновского сельского поселения фактические потери воды при ее транспортировке составляют - 39,4% от обще поданной в сеть, также имеют место балансовые потери, в связи с невозможностью организации полного приборного учета.

Значения фактических потерь воды по организациям, осуществляющим деятельность по водоснабжению в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района показаны в таблице 20.

Таблица 20

| Организация | Единица измерения | Объем потерь воды |
| --- | --- | --- |
| ООО «Щербиновский коммунальщик» | тыс. м3/год. | 318,78 |

Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях на расчетный срок схемы водоснабжения до 2029 года будут значительно снижены.

Расчетные значения неучтенных расходов и потерь воды питьевого качества из водопроводных сетей с 2016 по 2029 годы представлены на рисунке

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный –

баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей,

питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения до 2029 года по технологическим зонам водоснабжения (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) Старощербиновского сельского поселения представлен в таблице 19.

Перспективный баланс водоснабжения до 2029 года по технологическим зонам водоснабжения (структурный, совмещенный с территориальным – баланс реализации воды по группам абонентов) Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района представлен в таблице 20.

Перспективный баланс водоснабжения до 2029 года по технологическим зонам водоснабжения (баланс подачи воды) Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование | Водоснабжающая организация | Современное состояние 2016 г. | На 1-ю очередь строительства 2022 г. | На расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, тыс. м3 | ООО «Щербиновский коммунальщик» | 1268,4 | 1413,6 | 1593,9 |
| Собственные нужды предприятия, тыс. м3 |  | 89,08 | 95,08 | 104,9 |
| Неучтенные расходы и утечки, тыс. м3 |  | 318,78 | 135,6 | 143,4 |

3.1.4. Расчет требуемой мощности водопроводных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

мощность водопроводных сооружений обусловлена производительностью, пропускной способностью егв мв-ii, сооружений внс ii подъема, сооружений подготовки и очистки воды.

результаты расчета резерва/дефицита мощности пропускной способности егв мв-ii на территории старощербиновского сельского поселения, представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Параметр, м3/сутки | Современное состояние 2016 г. | На 1-ю очередь строительства 2022 г. | На расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ЕГВ МВ-II | 9360,0 | 9360,0 | 9360,0 |
| Подача в сеть | 2596,0 | 5789,1 | 6387,2 |
| резерв/дефицит | 6764 | 3570,9 | 2972,8 |

Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей ЕГВ МВ-II достаточно для удовлетворения перспективного срока в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения.

Результаты расчета резерва/дефицита мощности ВНС IV подъема на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Параметр, м3/сутки | Современное состояние 2016 г. | На 1-ю очередь строительства 2022 г. | На расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВНС IV подъема | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 |
| Подача в сеть | 2596,0 | 5789,1 | 6387,2 |
| резерв/дефицит | 104 | -3089,1 | -3687,2 |

Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей ВНС IV подъема (производительность установленного насосного оборудования) не достаточно для удовлетворения перспективного срока в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения.

Таким образом, схемой водоснабжения необходимо предусмотреть реконструкцию и строительство водопроводных сооружений на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Сооружения для очистки и подготовки воды.

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды по Старощербиновскому сельскому поселению представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование | Применяемая схема очистки | Производительность |
| --- | --- | --- |
| ст-ца Старощербиновская | Удаление сероводорода / обеззараживание | 2700,0 м3/сутки |

Результаты расчета резерва/дефицита мощности, на перспективу, существующих установок очистки и подготовки воды на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Параметр, м3/сутки | Современное состояние 2016 г. | На 1-ю очередь строительства 2022 г. | На расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| производительность установки очистки воды | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 |
| подача в сеть | 2596,0 | 5789,1 | 6387,2 |
| резерв/дефицит | 104 | -3089,1 | -3687,2 |

Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей водоочистных сооружений не достаточно для удовлетворения перспективного срока в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения.

Таким образом, схемой водоснабжения необходимо предусмотреть реконструкцию и строительство водоочистных сооружений на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом

гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Эксплуатацию систем водоснабжения в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик» (далее -Общество), которое в соответствии с постановлением администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района от 30 декабря 2013 года № 496 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района» определено в качестве гарантирующей организацией на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Осуществление деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности по водоснабжению и водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, озеленению, выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки станицы Старощербиновской;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы

водоснабжения с разбивкой по годам

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района учитывалось, что в рассматриваемый период до 2029 года планируются приросты строительных фондов в административных границах Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

В ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централизованного водоснабжения на территории станицы Старощербиновской выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.

Исходя, из этого, схемой водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на период до 2029 года, для реализации предлагаются мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения, в период до 2029 года, представленные в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- |
| Реконструкция объектов водоснабжения |
| Станция водоподготовки мощностью 7750 м3/сут. | 2020 |
| Насосная станция II подъема мощностью 7750 м3/сут. | 2020 |
| РЧВ 2шт. V=1000м3 | 2020 |
| Реконструкция сетей водоснабжения |
| Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Шевченко от ул. Калинина до ул. Красная L=80 м., Ø=100мм. | 2016 |
| Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Шевченко от ул. Чкалова до ул. Фрунзе L=274 м., Ø=100мм. | 2016 |
| Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Германа от ул. Шевченко до ул. 1 Мая L=300 м., Ø=100мм. | 2016 |
| Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Шевченко от ул. Чехова до ул. 3-го интернационала L=430 м., Ø=100мм. | 2016 |
| Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советов от ул. К. Партизанская до ул. Пионерская L=224 м., Ø=100мм. | 2016 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=2350 м., Ø=400мм. | 2017 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=1568 м., Ø=250мм. | 2017 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=9289 м., Ø=200мм. | 2018 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=11458 м., Ø=150мм.. | 2019 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=14157 м., Ø=100мм. | 2021 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=15465 м., Ø=100мм. | 2022 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=15464 м., Ø=100мм. | 2023 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=15465 м., Ø=100мм. | 2024 |
| Реконструкция сетей водоснабжения L=15465 м., Ø=100мм. | 2025 |
| Реконструкция магистрального водовода МВ-2 от ПК 323+24 до ПК 347+20. | 2021-2022 |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| Строительство сетей водоснабжения |
| Прокладка новых сетей водоснабжения L=995м., Ø=250мм. | 2026 |
| Прокладка новых сетей водоснабжения L=2529м., Ø=200мм. | 2026 |
| Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=1138м., Ø=150мм. | 2026 |
| Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=17550,75 м., Ø=100мм. | 2026 |
| Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=17550,75 м., Ø=100мм. | 2027 |
| Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=17550,75 м., Ø=100мм. | 2028 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных

характеристик в результате реализации мероприятий,

предусмотренных схемой водоснабжения

Мероприятиями по реализации схемы водоснабжения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района включают в себя реконструкцию системы водоснабжения:

увеличение производительности за счет реконструкции водопроводных сооружений;

установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

установка нового силового оборудования и электроснабжения питания от двух независимых фидеров.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее обеззараживания. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 доза 0,3-0,5 мг/л. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объев воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

улучшение оказания услуг по водоснабжению населения;

повышение надежности работы водопроводных сооружений.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

Водоснабжение Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на расчетный срок предусмотрено от двух источников: Ейского группового водопровода и от проектируемого водозабора в станице Новощербиновской.

Для обеспечения гарантированного водоснабжения населения станицы Старощербиновской системой объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода, запроектирован узел головных водопроводных сооружений, а так же необходимо выполнить ряд мероприятий по обеспечению системы подачи воды:

строительство водозаборных сооружений в станице Новощербиновской;

строительство водовода от станицы Новощербиновской до головного водопроводного сооружения станицы Старощербиновской;

строительство узла головных водопроводных сооружений в южной части станицы Старощербиновской в составе: установки обеззараживания воды, двух резервуаров объем по 1000 м3 каждый, насосной станции второго подъема и зоной строгого санитарного режима;

оснащение насосных агрегатов приборами контроля и учета (датчики давления, расходомеры, приборы энергоучета и другое).

Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых

к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице 26 настоящего документа.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Автоматизированная система управления (асу), в которой применяются современные электронные средства обработки данных и экономико-математические методы для решения основных задач управления производственно-хозяйственной деятельностью - это человеко-машинная система, в ней ряд операций и действий передается для исполнения машинам и другим устройствам, но принятие решение всегда остается за человеком. АСУ подразделяется на два класса:

автоматизированные системы управления технологическими процессами;

автоматизированные системы организационного управления.

1. Автоматизированная система управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения (АСУ ТП ВиВ)

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения и водоотведения предназначена для автоматизации процесса сбора и обработки информации о работе водонасосных станций (ВНС), канализационных насосных станций (КНС) и других объектов сети водоснабжения и водоотведения, а также для решения задач централизованного управления объектами водоснабжения и водоотведения с централизованного диспетчерского пункта (ЦДП). Информация управления собирается непосредственно компьютерным центром и передается в диспетчерский пункт.

В состав оборудования ЦДП входят:

электронный контроллер;

компьютер операторской станции.

Рис. 1. Структура системы управления.

Рис. 2.  АСУ.

Структура системы управления водоснабжения, включает в себя:

скважины;

РЧВ;

насосную станцию второго подъема.

Информация подается на водозабор и далее в ЦДП. По такому же принципу работает и система канализации.

Электронные контроллеры, установленные на каждой станции, выполняют следующие функции:

сбор информации с датчиков;

управление технологическими агрегатами станции;

диагностика неисправностей станций;

контроль проникновения на станцию и срабатывания пожарной сигнализации;

расчет статистических параметров.

2. Автоматизированные системы организационного управления

В АСУ «ЖКХ» реализованы следующие возможности:

расчет начислений за жилищно-коммунальные и прочие услуги, с учетом различных видов льгот (в том числе с возможным изменением формул расчета);

создание и печать ЕПД, используемых жителями для оплаты жилищно-коммунальных услуг;

ведение лицевых счетов граждан и регистрация выполненных платежей (в том числе формирование информации о состоянии расчетов по каждому лицевых счетов, что позволяет осуществлять работу с должниками);

обмен информацией с банком – передача сведений о начислениях по коммунальным платежам, получение запросов банка по нестандартным ситуациям (несовпадение начисления и величины оплаты потребителем), прием файлов оплат, ответы на запросы банка по нестандартным ситуациям и другое;

учет жилого фонда;

формирование и ведение адресно-справочной картотеки паспортной службы;

ведение справочника видов льгот и льготных категорий граждан, справочника;

тарифов на услуги и тарифных планов, а также системного справочника для ведения групп атрибутов на различные типы данных системы;

формирование необходимой отчетности для вышестоящих органов, плательщиков, предприятий — непосредственных поставщиков услуг и других организаций;

выдача информации обо всех предоставленных жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях и оплате за них;

оформление запрашиваемых населением документов, справок, выписок.

При выполнении плана мероприятий данного документа планируется развитие систем автоматизированного управления режимами водоснабжения.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов

за потребленную воду

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома строения, сооружений оснащены приборами учета воды.

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяется расчетный метод, с учетом нормативов потребления коммунальных услуг (таблица 13).

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Подключение перспективных потребителей Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов недостаточна для присоединения к сетям новых объектов. Перечень участков водопроводной сети предлагаемых к реконструкции, представлен в таблице 27 настоящего документа.

Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосной станции,

резервуаров, водонапорных башен

Цель использования РЧВ:

накопительная емкость, для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток;

аварийный запас, на случай отказа насосного оборудования, водозаборного узла;

хранение пожарного запаса воды.

Для бесперебойной работы водопровода необходимо предусмотреть как минимум 2 РЧВ.

Резервуар чистой воды - накопительная емкость, в которой находится вода питьевого качества.

РЧВ изготавливается из различных материалов:

железобетонных кессонов с надлежащей гидроизоляцией, как правило, в подземном исполнении;

полимерных материалов (наземные и подземные пластиковые емкости);

стальных сборных емкостей в наземном исполнении, утеплены теплоизолятором.

На расчетный срок Схемы водоснабжения планируется оснастить существующие водопроводные сооружения двумя РЧВ объемом 1000м3 каждый в непосредственной близости от ВНС IV подъема, а также станцией водоочистки.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения

Основную часть перспективной застройки Старощербиновского сельского поселений Щербиновского района составляет частная застройка. Строительство будет осуществляться на территориях свободных от застройки в западной и восточной части станицы.

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим и проектируемым сетям.

Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого

размещения объектов централизованных систем

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующее и планируемое размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения Старощербиновского сельского поселения отражено в приложении к данному документу.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованных

систем водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе

(утилизации) промывных вод

Процесс реализации мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, влечет за собой нагрузку на экологию Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района. В ходе производства работ неизбежны следующие виды воздействия на окружающую среду:

загрязнение атмосферы и акустическое воздействие в процессе реализации работы строительной техники и механизмов;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ;

образование отходов строительства (строительный мусор), в результате демонтажа.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер и прекращаются после завершения строительных работ, для их частичного предотвращения предлагается ряд следующих мероприятий:

сокращение сроков строительства от нулевого цикла до завершения, так как чем выше продолжительность строительных работ, тем дольше воздействует на природу производственная деятельность (наличие свалок строительного мусора, смыв отходов в водоемы и т. д.);

осуществлять более рациональное грузоперемещение, при котором по возможности исключаются порожние пробеги машин;

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

борьба с шумом в строительстве осуществлять за счет применения звукоизоляционных материалов;

использование внутрипостроечных дорог с твердым покрытием, что сокращает разрушения естественной поверхности и уменьшает объем восстановительных работ;

для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и другим;

предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

запрещается сжигание отходов на строительной площадке.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в ходе реализации мероприятий входящих в схемы водоснабжения.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению

и хранению химических реагентов, используемых

в водоподготовке (хлор и других)

Свод основных водоохранных мероприятий водопроводных сооружений.

Установка зон санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

Примечания.

1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до     10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Производство чистой безопасной воды, относительно бактериального фона. В Старощербиновском сельском поселении Щербиновского района необходимо проводить мероприятия по дезинфекции.

Мероприятия по устранению мутности и цветности, удалению запаха и неприятного вкуса, фильтрованию с удалением тяжелых примесей, уменьшению жесткости, аэрации и фторированию, судя по качеству воды, проводить нет необходимости.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем

водоснабжения

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2016-2029 годы составляет 549565,82 млн. руб., с учетом налога на прибыль-20% на строительство сетей для присоединения новых абонентов – 589545,79 млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на реализацию программы в сфере водоснабжения.

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и соответствующие научно-техническому прогрессу.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2016-2029 годы включает в себя затраты:

по реконструкции- 349665,97 млн.руб из них:

реконструкция водопроводных сооружений – 24920,085 млн.руб. (без учета налога на прибыль - 20%.);

реконструкция сетей -199899,85 млн.руб. (без учета налога на прибыль-20%.);

по модернизации- 199899,85 млн.руб. из них:

прокладка новых сетей -199899,85 млн.руб. (без учета налога на прибыль-20%.).

Таблица 27

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации, год | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на бесперебойную подачу ресурса |
| 1. Реконструкция водозаборов |
| 1 | Станция водоподготовки мощностью 7750 м3/сут. | 2020 | 5984,613 |
| 2 | Насосная станция II подъема мощностью 7750 м3/сут. | 2020 | 8965,493 |
| 3 | РЧВ 2шт. V=1000 м3 | 2020 | 9969,979 |
| ИТОГО: | 24,920 млн.руб. |
| 2. Реконструкция сетей водоснабжения |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Шевченко от ул. Калинина до ул. Красная L=80 м., Ø=100 мм. | 2016 | 91,284 |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Шевченко от ул. Чкалова до ул. Фрунзе L=274 м., Ø=100 мм. | 2016 | 173,38 |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Германа от ул. Шевченко до ул. Первомайская L=300 м., Ø=100 мм. | 2016 | 485,8 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Шевченко от ул. Чехова до ул. 3-го интернационала L=430 м., Ø=100 мм. | 2016 | 530,9 |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советов от ул. Краснопартизанская до ул. Пионерская L=224 м., Ø=100 мм. | 2016 | 315,5 |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения L=2350 м., Ø=400 мм. | 2017 | 14849,32 |
| 10 | Реконструкция сетей водоснабжения L=1568 м., Ø=250 мм. | 2017 | 6815,02 |
| 11 | Реконструкция сетей водоснабжения L=9289 м., Ø=200 мм. | 2018 | 35676,67 |
| 12. | Реконструкция сетей водоснабжения L=11458 м., Ø=150 мм.. | 2019 | 42271,22 |
| 13 | Реконструкция сетей водоснабжения L=14157 м., Ø=100 мм. | 2021 | 43429,86 |
| 14 | Реконструкция сетей водоснабжения L=15465 м., Ø=100 мм. | 2022 | 45026,72 |
| 15 | Реконструкция сетей водоснабжения L=15464 м., Ø=100 мм. | 2023 | 45026,72 |
| 16 | Реконструкция сетей водоснабжения L=15465 м., Ø=100 мм. | 2024 | 45026,72 |
| 17 | Реконструкция магистрального водовода МВ-2 от ПК 323+24 до ПК 347+20 | 2021-2022 | 41544,72 |
| ИТОГО: | 349,662 млн. руб |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| 2. Строительство сетей водоснабжения |
| 18 | Прокладка новых сетей водоснабжения L=995м., Ø=250 мм. | 2026 | 3960,75 |
| 19 | Прокладка новых сетей водоснабжения L=2529м., Ø=200 мм. | 2026 | 8825,73 |
| 20 | Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=1138 м., Ø=150 мм. | 2026 | 3804,00 |
| 21 | Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=17550,75 м., Ø=100 мм. | 2026 | 45827,34 |
| 22 | Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=17550,75 м., Ø=100 мм. | 2027 | 45827,34 |
| 23 | Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=17550,75 м., Ø=100 мм. | 2028 | 45827,34 |
| 24 | Прокладка новых сетей водоснабжения на участках перспективной застройки L=17550,75 м., Ø=100 мм. | 2029 | 45827,34 |
| ИТОГО: | 199,899 млн. руб |
| ВСЕГО: | 549,566 млн. руб |
| Строительство объектов и сетей водоснабжения с учетом налога на прибыль-20%. | 589,546* млн. руб |

*Затраты представлены с учетом налога на прибыль - 20%.

Таблица 28

| Наименование | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2023 гг. | 2024-2026 гг. | 2027-2029 гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 1596,86 | 21664,34 | 35676,67 | 42271,22 | 24920,09 | 43429,86 | 90053,44 | 90053,44 | 0,00 | 349665,92 |
| 2. Строительство сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74901,38 | 164978,42 | 239879,81 |
| Итого: | тыс. руб. | 1596,86 | 21664,34 | 35676,67 | 42271,22 | 24920,09 | 43429,86 | 90053,44 | 164954,82 | 164978,42 | 589545,73 |

7. Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения

Согласно статье 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям относятся:

показатели качества горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - «…плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...».

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Старощербиновского сельского поселения, с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами, приведены в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2023 г. | 2024-2026 г. | 2027-2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям | %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения |
| количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения | ед./км. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 39,4 | 39,4 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 0,00 | 0,00 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт×ч/ м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных

систем водоснабжения и перечень организаций,

уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от              07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 вышеуказанного Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления сельского поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ООО «Щербиновский коммунальщик», бесхозяйных сетей на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, не выявлено.

8.1. Технологическое присоединение

Для подключения новых потребителей должна быть введена плата за подключение. Она рассчитывается исходя из прогноза подключаемой нагрузки и капитальных затрат на подключение новых потребителей в части строительства сетей.

При ее расчете, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитываются только затраты на строительство сетей, необходимых для подключения новых потребителей, за исключением привлекаемого бюджетного финансирования.

Плата за подключение может взиматься только в период подключения нового потребителя.

Затраты на строительство объектов инфраструктуры при расчете платы за подключение не учитывались.

В рамках определения затрат на подключение объектов учтены только разводящие сети.

Стоимость технологического подключения потребителей, где не требуются выполнение мероприятий по инвестиционному проекту, рассчитывается ресурсоснабжающей организацией и утверждается в РЭК.

Стоимость технологического подключения участков рассчитывается:

где:

Твj - тариф на подключение к сетям водоснабжения в диапазоне мощности j;

Qвj - суммарная нагрузка (мощность) подключения всех заявителей водопотребления в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком, на который утверждена инвестиционная программа (м³/сут.);

Фвосj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению нагрузки (мощности) оборудования водопроводных сооружений, необходимой для обеспечения производства питьевой воды, связанные с подключением объектов всех Заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком, на который утверждена инвестиционная программа (руб.);

Фвнсj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению нагрузки (мощности) оборудования повысительных насосных станций, связанные с подключением объектов всех заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком реализации инвестиционной программы (руб.);

Фвсj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности сетей водоснабжения, связанные с подключением объектов всех заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком реализации инвестиционной программы (руб.).

Для расчета были использованы приросты суточного потребления воды на период 2016-2029 годы.

Всего на реализацию проекта, направленного на подключение новых абонентов, необходимо 239,88 млн. руб., с учетом налога на прибыль - 20%.

Расчет платы за технологическое подключение к системе водоснабжения на 2016 год для населения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Таблица 30

| № пп | Фвосj (тыс.руб.) | Фвнсj(руб.) | Фвсj (руб.) | Qвj (м³/сут.) | Всего (тыс.руб./м³сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239880,0 | - | - | 2463,3 | 97,38 |

На перспективный период нагрузки возрастут на потребление нужд населения на -2463,3 м³/сут.

Стоимость подключения 1м³/сут.=97,38 тыс.руб.

Такой уровень платы за подключение является не доступным и составляет более 1% от средней стоимости жилья.

Стоимость жилья согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказу от 8 апреля 2015 года № 258/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2016 года». Краснодарский край – 39466 руб.м².

Таким образом, необходимые мероприятия не могут быть реализованы только за счет собственных источников финансирования предприятия или за счет кредитов, возвращаемых в виде платы за подключение.

Плата за подключение в Старощербиновском сельского поселения Щербиновского района будет составлять не более 39466 рублей, остальная часть финансирования данных мероприятий будет осуществляться за счет вступления в инвестиционные краевые или федеральные программы софинансирования.

Плата за индивидуальное подключение будет устанавливаться для каждого года и абонента отдельно, в зависимость от протяженности, диаметра трубопровода и номинальной мощности.

Введение

Схема водоотведения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, на период 13 лет (до 2029 года)» разработана на основе:

Генерального плана Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – Генеральный план), разработанного в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 770-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ».

Генеральный план утвержден решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 марта 2016 года № 16.

Проект выполнен по заказу администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, на основании муниципального контракта № 61 от 25 марта 2016 года и в соответствии с техническим заданием.

С использованием материалов:

«Схемы территориального планирования Щербиновский район»;

исходных данных предоставленных сельским поселением.

Положения Генерального плана конкретизированы и дополнены согласно:

1. Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

4. Указа Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года».

Разработка настоящей документации вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса, улучшение экологической ситуации на территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Старощербиновское сельское поселение) и условий для привлечения инвестиций.

Основные цели развития системы водоотведения:

обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения;

улучшение экологической и санитарной обстановки т.к. централизованное водоотведение сточных вод в Старощербиновском сельском поселении предусматривает охрану окружающей среды и побережья реки Ея.

Основные задачи программы развития системы водоотведения:

реконструкция централизованной системы водоотведения на территориях Старощербиновское сельского поселения, где она присутствует, с введением новых передовых технологий;

строительство централизованной системы водоотведения на территориях Старощербиновское сельского поселения, где она отсутствует, с введением новых передовых технологий;

сброс сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.

Схемой предусмотрено:

подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;

реконструкция сетей водоотведения;

строительство сетей водоотведения;

реконструкция КНС;

строительство КНС;

строительство ОСК;

соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.

9. Существующее положение в сфере водоотведения

сельского поселения

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения

сточных вод на территории сельского поселения

Объекты водоотведения в административных границах Старощербиновского сельского поселения включают в себя сети водоотведения от точек приема стоков до сооружений очистки, с расположенными на них смотровыми колодцами, перекачивающие канализационные насосные станции (далее - КНС), системы очистки воды в составе канализационных очистных сооружений (далее – КОС).

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории Старощербиновского сельского поселения, осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик».

Централизованной системой канализации обеспечена только часть населенного пункта. В основном отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

Система центрального водоотведения охватывает 14 % населения.

Отвод сточных вод предусмотрен:

с территории зоны жилой многоэтажной застройки;

общественно-деловой зоны;

детских учреждений;

больницы.

9.2. Описание результатов технического обследования

централизованной системы водоотведения, включая описание

существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва)

мощностей сооружений и описание локальных очистных

сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование системы водоотведения Старощербиновского сельского поселения проводилось:

анализом исходных данных, полученных от ООО «Щербиновский коммунальщик» о техническом состоянии и рабочей характеристики объектов систем и сетей водоотведения;

анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Щербиновский коммунальщик» установлено, что централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные и коммунально-бытовые объекты.

По территории станицы рассредоточено 3 канализационные насосные станции (далее - КНС), находящиеся в хозяйственном ведении ООО «Щербиновский коммунальщик».

КНС-1 расположена по улице Тельмана.

Зоной действия КНС-1 является восточная часть станицы, где осуществляют сброс сточных вод жилые дома многоэтажной застройки, детский сад, средне образовательная школа.

КНС-1 по напорному коллектору подает сточные воды на ГКНС станицы.

КНС-2 расположена по улице Промышленная.

Зоной действия КНС-2 является южная часть станицы, где осуществляют сброс сточных вод центральна районная больница.

КНС-2 по напорному коллектору подает сточные воды на главную канализационную станцию станицы (далее – ГКНС).

ГКНС расположена по улице Сакко и Ванцетти.

Зоной действия ГКНС является восточная часть станицы, где осуществляют сброс сточных вод жилые дома многоэтажной застройки и промышленные объекты.

ГКНС по напорному коллектору подает сточные воды на очистные сооружения канализации станицы (далее – ОСК).

Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на полях фильтрации.

На момент проведения технического обследования оборудование КНС находилось в исправном рабочем состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации.

ООО «Щербиновский коммунальщик» обслуживает самотечные сети канализации и напорные коллектора. Сети проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал труб – чугун. Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов.

Протяженность системы канализации 30,023 км, диаметром от 100 до 200 мм:

напорная – 18,55 км;

самотечная – 11,473 км.

Срок ввода в эксплуатацию неизвестен.

Территория индивидуальной жилой застройки централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

На момент проведения технического обследования сети канализации находились в удовлетворительном состоянии.

Характеристики насосного оборудования на КНС представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование объекта | Марка насоса | Место расположения | Подача м3/ч. | Напор м. вод. с. | КПД, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | СД-50 СД-25 ВК-24 | ул. Тельмана | 50 25 18 | 56 26 24 | 0,75 | н/д |
| 2 | КНС-2 | ВК-24 | ул. Промышленная | 18 | 24 | 0,75 | н/д |
| 3 | ГКНС | ФГ-450 СМ-200 СМ-150 | ул. Сакко и Ванцетти | 450 200 150 | 22,5 18 43 | 0,75 | н/д |
|  | ОСВО | СД-450 |  | 450 | 22,5 |  |  |
|  | ОСВО | СМ-200 |  | 200 | 18 |  |  |
|  | ОСВО | ФГ-450 |  | 450 | 22,5 |  |  |
|  | ОСВО | СД-50 |  | 50 | 56 |  |  |
|  | ОСВО | СД-160 |  | 160 | 45 |  |  |
|  | ОСВО | СД-160 |  | 160 | 45 |  |  |
|  | ОСВО | СД-50 |  | 50 | 56 |  |  |
|  | ОСВО | СМ-80 |  | 80 | 56 |  |  |
|  | ОСВО | СД-50 |  | 50 | 56 |  |  |
|  | ОСВО | СД-50 |  | 50 | 56 |  |  |

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон

централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий,

на которых водоотведение осуществляется с использованием

централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и

перечень централизованных систем водоотведения

Согласно определению, данному в постановлении Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Согласно определению, данному в Федеральном законе от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В настоящее время, в системе водоотведения Старощербиновского сельского поселения сложилась одна технологическая зона централизованного водоотведения. Данная технологическая зона эксплуатируется и обслуживается ООО «Щербиновский коммунальщик».

ООО «Щербиновский коммунальщик» в технологической зоне водоотведения на территории Старощербиновского сельского поселения осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения от населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и ОСК биологической очистки.

Исходя из выше изложенного следует, на территории Старощербиновского сельского поселения образованы зоны:

централизованного водоотведения - преимущественно в центральной части станицы Старощербиновской;

нецентрализованного водоотведения - на территориях существующей индивидуальной застройки жилыми домами (частный сектор).

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков

сточных вод на очистных сооружениях существующей

централизованной системы водоотведения

В настоящее время, очистные сооружения в системе централизованного водоотведения Старощербиновского сельского поселения расположены в станице Старощербиновской.

Очистные сооружения УГБО (установка глубокой биологической очистки).

Процесс очистки состоит из двух этапов:

1. механический этап;

2. биологический этап.

Механический этап.

Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке.

На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей.

Сооружения для механической очистки сточных вод:

решётки;

песколовки;

первичные отстойники.

Для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения применяются решётки.

Максимальная ширина прозоров решётки составляет 16 мм. Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Затем стоки проходят через песколовки, где происходит осаждение мелких частиц (песок, шлак, бой стекла т. п.) под действием силы тяжести, и жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации.

Очищенные таким образом сточные воды переходят на первичные отстойники для выделения взвешенных веществ. Снижение БПК составляет 20 -40 %.

В результате механической очистки удаляется до 60 - 70 % минеральных загрязнений, а БПК снижается на 30 %. Кроме того, механическая стадия очистки важна для создания равномерного движения сточных вод (усреднения) и позволяет избежать колебаний объёма стоков на биологическом этапе.

Биологический этап.

Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК.

Используются аэробные микроорганизмы.

Используется метод биологической очистки, основой которого является активный ил (аэротенки). Благодаря окислительным процессам сопровождающим жизнедеятельность бактерий в присутствии воздуха, происходит очистка стоков до 98%.

Обеззараживание стоков - хлорирование.

Далее стоки поступают на поля фильтрации и пруд накопитель.

В процессе очистки сточных вод образуются осадки (песок из песколовок, осадок первичных и вторичных отстойников, избыточный активный ил и другое). Далее осадки подвергаются обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-химических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде.

На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осуществляется обезвоживание и последующая утилизация образовавшихся осадков сточных вод. Утилизация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.

Резерва очистных не имеется.

Диспетчерской службы нет.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Технологическая зона системы централизованного водоотведения Старощербиновского сельского поселения эксплуатируется в полном комплексе.

Система водоотведения в Старощербиновском сельском поселении, самотечно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме и напорных коллекторов. Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания. Материал трубопроводов – чугун. Диаметр трубопроводов – от 100 до 200 мм, общая протяженность канализационных сетей составляет 30,023 км.

Все КНС функционирует в нормальном режиме.

Сети водоотведения имеют высокую степень износа. По информации представленной ООО «Щербиновский коммунальщик» аварийных ситуаций на них не происходило, имеют место технологические засоры, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке текущей эксплуатации.

Существующие сети водоотведения отображены в таблице 2.

Таблица 2

| Существующие сети водоотведения | Материал | Диаметр мм. | Протяженность км. | Техническое состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорная | чугун | 100 | 18,55 | 70 | н.д |
| Самотечная | чугун | 150 | 5,5 | 70 | н.д |
| Самотечная | чугун | 200 | 5,97 | 70 | н.д |

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по причине образования газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.) в связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод, образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год.

Вывод:

Не все объекты централизованной системы водоотведения находятся в исправном рабочем состоянии пригодном для нормальной эксплуатации. КНС расположенные на территории станицы Старощербиновской находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Канализационные коллектора и сети обеспечивающие отвод сточных вод на существующие объекты централизованной системы водоотведения (КНС и ОСК) имеют высокую степень износа. Дальнейшая их эксплуатация не представляется возможной.

9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных

систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему технологически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на территории Старощербиновского сельского поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен. На сегодняшний день по сроку службы и стоимости оправдана прокладка трубопроводов из полимерных труб. Полипропиленовые трубы обладают рядом характеристик, которые позволили им занять лидирующие позиции в мировой промышленности.

Самые важные из них:

отсутствие коррозии и осадка (не подвержены внутренним зарастаниям);

простота монтажа;

расчетная продолжительность использования в трубопроводах от 50 до 100 лет;

выдерживают большое давление в сети;

благодаря эластичности материала, вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их;

имеют малый вес.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

строительство очистных сооружений канализации (ОСК) на западной окраине станицы Старощербиновская;

строительство четырех канализационных насосных станций (КНС);

реконструкция одной канализационной насосной станций (КНС);

автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

замена устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное;

развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

В ходе оценки безопасности и надежности и управляемости объектов централизованной системы водоотведения Старощербиновского сельского поселения было выявлено:

1. Безопасность.

Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

2. Надежность.

На объектах системы водоотведения аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

3. Управляемость.

Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ООО «Щербиновский коммунальщик» в строгом соответствии с правилами эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Охрана природных вод от загрязнения бытовыми стоками основывается на сохранении и снижении фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Канализование населенного пункта само по себе является мероприятием по экологической защите территории.

При выборе наилучшего проекта системы водоотведения населенного пункта, кроме учета технико-экономических показателей, необходимо принимать во внимание ущерб, который будет наноситься окружающей среде, а именно, речь идет о загрязнении водных объектов бытовыми стоками. Поэтому на стадии полной очистки показатели должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн - до 3,0 мг/л;

взвешенные вещества - до 3,0 мг/л;

азот аммонийный (NH4 → N) - до 0,39 мг/л;

азот нитритов (NО3 → N) - до 0,02 мг/л;

азот нитратов (NО2 → N) - до 9,1 мг/л;

фосфаты (РО4) - до 0,2 мг/л;

нефтепродукты - до 0,05 мг/л;

ПАВ - до 0,1мг/л.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории Старощербиновского сельского поселения производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения с биологической очистки рельефным способом. Проектная мощность очистных сооружений – 35 тыс. м³/сут., фактическая пропускная способность – 30 тыс. м3/сут.

Отбор проб и проведение анализов сточных вод осуществляется ООО «Щербиновский коммунальщик».

9.8. Описание территорий муниципального образования, не

охваченных централизованной системой водоотведения

На большей часть территории станицы Старощербиновская отсутствуют системы централизованного водоотведения. Зоны нецентрализованного водоотведения в основном сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют индивидуальные выгребы и септики.

9.9. Описание существующих технических и технологических

проблем системы водоотведения сельского поселения

Основываясь на исходных данных предоставленных ООО «Щербиновский коммунальщик», а также анализа материалов собранных при актуализации схемы водоотведения, был выявлен ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения Старощербиновского сельского поселения:

сети водоотведения имеют высокую степень износа. В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды;

ОСК производительностью 35 тыс.м3/сут. осуществляют деятельность по очистке сточных вод на территории Старощербиновского сельского поселения. Техническое состояние оборудования ОСК крайне изношено и требует замены.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведения стоков по технологическим

зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод за 2014 - 2015 годы по технологической зоне централизованного водоотведения ООО «Щербиновский коммунальщик» на территории Старощербиновского сельского поселения, составленный по отчетным данным ООО «Щербиновский коммунальщик», представлен в            таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 116,18 | 109,39 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. м³ /год |  |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. м³ /год |  |  |
| 3.1. | Население | тыс. м³ /год | 50,95 | 50,65 |
| 3.2. | Бюджетные организации | тыс. м³ /год | 37,68 | 36,12 |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. м³ /год | 27,54 | 22,61 |
| 3,4 | Приток ливневых стоков через люки | тыс. м³ /год | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м³ /год | 0,1 | 0,1 |

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)

по технологическим зонам водоотведения

На территории Старощербиновского сельского поселения организована одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения.

Дождевая канализация на территории Старощербиновского сельского поселения не предусмотрена.

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы централизованного водоотведения, через щели в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения неорганизованный сток попадает столь малых количествах, что им можно пренебречь.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении

при осуществлении коммерческих расчетов

Исходя из анализа исходных данных, предоставленных ООО «Щербиновский коммунальщик», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на территории Старощербиновского сельского поселения приборов учета сточных вод не предусмотрено.

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным методом, с учетом нормативов потребления коммунальных услуг.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет

балансов поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения по технологическим зонам водоотведения

поселения с выделением зон дефицитов

и резервов производственных мощностей

Предоставить ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, не представляется возможным т.к. в Старощербиновском сельском поселении эксплуатацию сетей и сооружений осуществляет ООО «Щербиновский коммунальщик» лишь с 2012 года. В более ранний период учет поступления стоков в систему централизованного водоотведения не велся, либо не известен.

Для целей схемы водоотведения в таблице представлены балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологической зоне водоотведения ООО «Щербиновский коммунальщик» он же суммарный по всему поселению за 2014 – 2015 годы.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 116,18 | 109,39 |

Данные по производительности ОСК, поступлению сточных вод и образованный резерв/дефицит очистных сооружений представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Проектная мощность. тыс. м³/сут | Фактическая загруженность ОСК % | Поступление сточных вод от населенного пункта, м3 /сут. | Резерв/дефицит,тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК | 35 | 10 | 317 | 34,7 |

Сточные воды поступают на ОСК в течение суток непрерывно. Максимальный приток сточной воды на сооружение с 16.00 до 23.00 часов. Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года не стабильна: в осенне-зимний период – от 5ºдо 10ºС.; в весеннее-летний период – от 15º до 20ºС.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по

технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с

учетом различных сценариев развития городского округа

Исходя из анализа Генерального плана Старощербиновского сельского поселения, а также данных предоставленных администрацией сельского поселения, видно, что в административных границах Старощербиновского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числе жилых домов объекты жилищного фонда, объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения.

Сценарий развития Старощербиновского сельского поселения, определен исходя из приростов численности населения и приростов площадей строительных фондов на территории станицы Старощербиновская.

Данные по численности населения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. (2019 г.) | Численность населения, чел (2021 г.) | Численность населения, чел (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Старощербиновская. | 18546 | 20290 | 21440 |

Данные о приросте объектов строительных фондов, представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п.п. | Наименование объекта | Единица измерения | Нормативная потребность | Сохраняемая существующая потребность по станице | Требуется запроектировать по станице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1044 | 805 | 239 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 2280 | 2145 | 135 |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 182 | 1200 | 0 |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 228 | 927 | 0 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 76 | 30 | 34 |
| 6 | Детские -дома интернаты | место | 11 | 0 | 9 |
| 7 | Психоневрологические интернаты | место | 59 | 0 | 49 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место | 240 | 0 | 240 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел. | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Стационарные больницы | коек | 343 | 366 | 0 |
| 11 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 389 | 250 | 139 |
| 12 | Аптеки | учрежден. | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Молочные кухни | порция | 1040 | 0 | 1040 |
| 15 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 1781 | 1483 | 18 |
| 16 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 509 | 0 | 429 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 17 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 1781 | 200 | 1301 |
| 18 | Кинотеатры | место | 636 | 300 | 236 |
| 19 | Залы аттракционов и игровых автоматов | м2 площади пола | 64 | 0 | 64 |
| 20 | Библиотека | учреждений | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Музеи | музеев | 1 | 1 | 0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 22 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 7632 | 7504 | 0 |
| 23 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 1018 | 8620 | 0 |
| 24 | Предприятия общественного питания | место | 1018 | 316 | 542 |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 178 | 30 | 120 |
| 26 | Прачечные | кг белья в смену | 1526 | 0 | 1286 |
| 27 | Бани | место | 150 | 30 | 120 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 28 | Отделение связи | объект | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Отделение банков | операционная касса | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 30 | Пожарное депо | автомобиль | 6 | 6 | 0 |
| 31 | Гостиницы | место | 153 | 20 | 109 |

В Старощербиновском сельском поселении подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоотведения, включающий в себя:

подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;

реконструкция сетей водоотведения;

строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективной и существующей частной застройки поселения;

реконструкция КНС для увеличения производительности;

строительство КНС;

строительство ОСК;

соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Перспективный баланс водоотведения рассчитан на максимальное суточное водопотребление согласно нормативам потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным:

160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Расчет системы водоотведения произведен в зависимости от удельного суточного расхода потребления воды.

При расчетах использован коэффициент сезонности - 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хоз-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества учитываем - 25%.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Коэффициент сезонности | Водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Коэффициент сезонности | Водопотребление с учетом коэффициент сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэффициент сезонности | Расход с учетом коэффициент сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 15692 | 1,1 | 2761,8 | 160 | 17046 | 1,1 | 3000,1 | 160 | 17890 | 2862,4 | 1,1 | 3148,6 | 1149254 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 200 | 2560 | 1,1 | 563,2 | 200 | 3244 | 1,1 | 713,7 | 200 | 3550 | 710 | 1,1 | 781 | 285065 |
| 3 | Итого: |  | 18252 |  | 3325 |  | 20290 |  | 3713,8 |  | 21440 | 2862,4 |  | 3929,6 | 1434319 |
| 4 | Отдыхающие в гостиницах, пансионатах и санаториях общего типа, мест | 200 |  |  | 0 | 200 | 40 | 1,1 | 8,8 | 200 | 40 | 8 | 1,1 | 8,8 | 3212 |
| 5 | Детские дошкольные учреждения | 75 | 805 |  | 60,4 | 75 | 805 |  | 60,4 | 75 | 1044 | 78,3 |  | 86,1 | 31437,5 |
| 6 | Общеобразовательные школы | 10 | 2145 |  | 21,5 | 10 | 2145 |  | 21,5 | 10 | 2280 | 22,8 |  | 25,1 | 9154,2 |
| 7 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | 70 | 30 |  | 2,1 | 70 | 30 |  | 2,1 | 70 | 76 | 5,3 |  | 5,9 | 2136 |
| 8 | Детские -дома интернаты | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 11 | 0,8 |  | 0,8 | 309,2 |
| 9 | Психоневрологические интернаты | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 59 | 4,1 |  | 4,5 | 1658,2 |
| 10 | Стационарные больницы | 115 | 366 |  | 42,1 | 115 | 366 |  | 42,1 | 115 | 366 | 42,1 |  | 46,3 | 16899,1 |
| 11 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 250 |  | 3,3 | 13 | 250 |  | 3,3 | 13 | 389 | 5,1 |  | 5,6 | 2030,4 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования | 3 | 1483 |  | 4,4 | 3 | 1483 |  | 4,4 | 3 | 1781 | 5,3 |  | 5,9 | 2145,2 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 10% | 0 |  | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 10% | 429 | 42,9 |  | 47,2 | 17224,4 |
| 14 | Предприятия общественного питания | 12 | 316 |  | 3,8 | 12 | 316 |  | 3,8 | 12 | 1018 | 12,2 |  | 13,4 | 4904,7 |
| 15 | Прачечные | 75 | 0 |  | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 75 | 1286 | 96,5 |  | 106,1 | 38724,7 |
| 16 | Бани | 290 | 30 |  | 8,7 | 290 | 30 |  | 8,7 | 290 | 150 | 43,5 |  | 47,9 | 17465,3 |
| 17 | Гостиницы | 200 | 20 |  | 4 | 200 | 20 |  | 4 | 200 | 153 | 30,6 |  | 33,7 | 12285,9 |
| 18 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 0 |  |  | 831,2 | 25% |  |  | 928,4 | 25% |  | 715,6 |  | 982,4 | 358579,7 |
| 19 | ВСЕГО: |  | 18252 |  | 4306,5 |  | 20290 |  | 4801,3 |  | 21440 | 3975,5 |  | 5349,3 | 2095917 |

11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Старощербиновского сельского поселения представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | Объем поступления сточных вод, тыс.м3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца Старощербиновская | тыс. м³ /год | 109,39 |

Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Старощербиновского сельского поселения представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 880,5 | 985,2 | 1043,0 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 48,8 | 48,8 | 59,4 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 6,0 | 6,0 | 90,6 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 303,4 | 338,9 | 358,58 |

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящее время в Старощербиновском сельском поселении сложилась структура системы централизованного отведения, состоящая из эксплуатационных и технологических зон.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения Старощербиновского сельское поселение сложилась одна технологическая зона централизованного водоотведения, включающая в себя объекты централизованного водоотведения станицы Старощербиновской.

Также в Старощербиновском сельском поселении сложилась одна эксплуатационная зона централизованного водоотведения. ООО «Щербиновский коммунальщик» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод на территории станицы Старощербиновской.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя

из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)

мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

с разбивкой по годам

Расчетный расход сточных вод по группам потребителей Старощербиновского сельского поселения с разбивкой на этапы до 2029 года представлен в таблице 10 настоящего документа.

Показатели производственной мощности существующих и планируемых к строительству очистных сооружений Старощербиновского сельского поселения представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование показателя | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства 2022 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная производительность ОСК, м3 /сут. | 35000 | 35000 | 7125 |
| Максимальный суточный расход стоков м3 /сут. | 4639 | 5172,7 | 5742,3 |

Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строительству ОСК Старощербиновского сельского поселения с разбивкой на этапы до 2029 года представлен в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства 2022 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная производительность ОСК, м3 /сут. | 35000 | 35000 | 7125 |
| Максимальный суточный расход стоков м3 /сут. | 4639 | 5172,7 | 5742,3 |
| резерв/дефицит | 30361 | 29827,3 | 1382,7 |

Из таблицы видно, что существующих производственных мощностей ОСК достаточно для удовлетворения перспективного срока в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения. Но из-за высокого износа оборудования и не соблюдения зон санитарной охраны, необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений в западной части станицы Старощербиновская.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории Старощербиновского сельского поселения систему централизованного водоотведения образуют технологически связанные элементы. Самотечные канализационные сети с расположенными на них колодцами, транспортирующие стоки от выпусков из зданий до КНС и далее по напорным коллекторам до ОСК.

По данным предоставленным ООО «Щербиновский коммунальщик», автоматика поддержания уровня в приемном резервуаре и автоматическое регулирование гидравлического режима работы насоса, не предусмотрено.

Технические характеристики существующих КНС расположенных на территории станицы Старощербиновская представлены в таблице 3 настоящего документа.

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения. Канализационные сети со сверх нормативным сроком службы проложены из чугунных труб. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень.

В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет  осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Схемой предлагается замена изношенных сетей с использованием современных технологических разработок, с применением новых материалов и методов монтажа.

Проведение мероприятий по замене сетей позволит:

снизить аварийность;

создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима.

Анализ работы КНС показал, что на момент актуализации схемы водоотведения, напоры существующих КНС обеспечивают перекачку требуемых объемов сточных вод с необходимым напором. Однако, в период 2022 - 2029 годы существующего оборудования КНС № 3 расположенной на улице Сакко и Ванцетти в станице Старощербиновская будет недостаточно для перекачки требуемых объемов сточных вод. Предлагается осуществить реконструкцию КНС в 2017г. с увеличением производительности до 3780 м3/сут.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных

сооружений системы водоотведения и возможности

расширения зоны их действия

Резервы производственной мощности существующих и предлагаемых к строительству очистных сооружений в Старощербиновском сельском поселении на расчетный срок схемы водоотведения, до 2029 года приведены в таблице 12. Расчеты показывают, что производственной мощности очистных сооружений достаточно. Но из-за высокого износа оборудования и не соблюдения зон санитарной охраны, необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений в западной части станицы Старощербиновской.

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство очистных сооружений канализации ОСК в западной части станицы Старощербиновская со сбросом очищенных сточных вод в р. Ея.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

(техническому перевооружению) объектов централизованной

системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения Старощербиновского сельского поселения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2029 года.

В них входят:

улучшение экологической ситуации на территории Старощербиновского сельского поселения;

создание условий для комфортного проживания населения;

реконструкция и новое строительство сетей и объектов централизованного водоотведения с целью обеспечения надежности;

удовлетворение растущего спроса на услуги водоотведения.

Перечень основных мероприятий приведен в разделе 4.2.

Согласно определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются - «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…».

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Старощербиновского сельского поселения представлены в разделе 7.

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем

водоотведения с разбивкой по годам, включая технические

обоснования этих мероприятий

Состав основных мероприятий реализации схем водоотведения с разбивкой по годам основывается на анализе Генерального плана, а также данных предоставленных администрацией Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района. Согласно данным в административных границах Старощербиновского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числе жилых домов объектов жилищного фонда, объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения.

В целях удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологической ситуации на территории Старощербиновского сельского поселения схемой водоотведения предлагается реализовать мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения. Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения на территории Старощербиновского сельского поселения представлен в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на бесперебойное обслуживание абонентов. |
| 1. Реконструкция |
| Реконструкция КНС |
| 1 | Реконструкция КНС 1шт. | 2017 |
| Реконструкция сетей водоотведения |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения Ø 200 мм, L=9000 м. | 2017 |
| 3 | Реконструкция сетей водоотведения Ø 300 мм, L=2×1445 м. | 2017 |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| Строительство |
| Строительство сетей водоотведения |
| 4 | Строительство сетей водоотведения Ø 150 мм, L=2х2335 | 2023 |
| 5 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L=2х1145 | 2023 |
| 6 | Строительство сетей водоотведения Ø 350 мм, L=2х3710 | 2022 |
| 7 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L=16833 м. | 2028 |
| 8 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L=16833 м. | 2024 |
| 9 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L=16833 м. | 2025 |
| 10 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L=16833 м. | 2026 |
| 11 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L=16833 м. | 2027 |
| 12 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L=16833 м. | 2029 |
| 13 | Строительство сетей водоотведения Ø 250 мм, L=1500 м. | 2023 |
| 14 | Строительство сетей водоотведения Ø 300 мм, L=2600 м. | 2023 |
| 15 | Строительство сетей водоотведения Ø 350 мм, L=300 м. | 2023 |
| 16 | Строительство сетей водоотведения Ø 400 мм, L=100 м. | 2023 |
| Строительство ОСК и КНС |
| 17 | Строительство ОСК производительностью – 7125м3/сут. | 2018-2021 |
| 18 | Строительство КНС-1. | 2022 |
| 19 | Строительство КНС-2. | 2022 |
| 20 | Строительство КНС-4. | 2024 |
| 21 | Строительство ГКНС. | 2022 |

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по

реализации схем водоотведения

12.3.1. Согласно Генеральному плану в западной части станицы Старощербиновская предусмотрена территория для проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами. В связи, с чем для канализования представленной территории принято решение о строительстве КНС № 4 производительностью 765 м3/сут. в 2024 г. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

12.3.2. Согласно Генеральному плану в восточной части станицы Старощербиновской предусмотрена территория для проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами. Существующей мощности КНС № 1 недостаточно для подключения перспективных потребителей. Таким образом, схемой запланировано строительство КНС № 1 производительностью 1270 м3/сут. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

12.3.3. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Старощербиновского сельского поселения, в северо-восточной части станицы Старощербиновской, схемой запланировано строительство КНС № 2 производительностью 700 м3/сут. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

12.3.4. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Старощербиновского сельского поселения, а также перекачки стоков со всех остальных КНС в восточной части станицы Старощербиновской, схемой запланировано строительство ГКНС производительностью 6340 м3/сут. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

12.3.5. Схемой запланирована реконструкция КНС № 3 в связи с недостатком существующей мощности, что делает не возможным подключение перспективных потребителей. Таким образом предусмотрено увеличение производительности КНС № 3 до 3870 м3/сут. Техническим обоснованием для реконструкции КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

12.3.6. На большей части территории станицы Старощербиновской централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2022 до 2029 года осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 13. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

12.3.7. В Старощербиновском сельском поселении очистка стоков производится на существующих ОСК. По причине высокого износа оборудования и не соблюдения зон санитарной охраны для улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков со сбросом очищенных стоков в реку Ея, производительностью 7125 м3/сут. Техническим обоснованием строительства новых ОСК является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Описание принципа технологии очистной станции сточных вод

Очистная станция для хозяйственно-бытовых сточных вод из жилого комплекса.

Очистная станция сточных вод (ОССВ) решается как механическо-биологическая система циркуляционной активации, нитрификация, синхронная денитрификация, аноксический селектор и регенерация ила. Активация низкогрузовая с долгим промежутком времени и аэробной стабилизацией ила. Иловое хозяйство решается системой аэробной стабилизации.

Высокое качество очищенных сточных вод, отвечающее действующим требованиям и нормам.

Две отдельные линии биологической системы. Объект ОССВ снабжен принудительной вентиляцией воздуха. Отвод и очистка воздуха проводится через дезодирующие биофильтры. Насосная станция на входе. Насосы на входе в ОССВ вычерпывают воду «до дна», т.е. погружные иловые насосы умеют работать на сухом ходу. Проходимость насоса мин. 65 мм. Насосные станции оснащены на входе решетчатой корзиной с отверстиями до 35 мм. Помещен автоматический отбор проб воды на входе до ОССВ.

Рис. 2.

Одним из самых важных показателей степени очистки воды является полная биологическая потребность в кислороде (либо БПК полн.). Согласно санитарным нормам данный показатель биологической очистки сточных вод, которые предполагается сливать в водоемы, не должен быть выше 3 мг/л при температуре +20 градусов.

Другими словами, в одном литре очищенной сточной воды должно быть меньше 3 мг кислорода для окисления остальных загрязнений.

Промышленность предлагает также очистные сооружения сточных вод выполненные из полипропилена, они надежны в работе и долговечны, поскольку корпуса электрофлотаторов, одного из лучших на сегодняшний день пластиков, обладают высокой механической износостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам и перепадам температур. Корпуса мембранных модулей выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, способны выдержать высокое давление, и являются стойкими в агрессивных химических средах. Наличие вытяжных зонтов и системы вентиляции высокой производительности позволяет безопасно вести процесс электрохимической очистки, даже при высокой концентрации в сточных водах ионов хлора.

Технологические решения и уровень автоматизации очистного комплекса учитывают дефицит эксплуатационного персонала и направлены на минимизацию человеческого фактора при обслуживании. Оборудование, предлагаемое для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, работает в автоматическом режиме, управление работой сооружений осуществляется от локальных блоков.

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах

централизованной системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения, улучшения экологической ситуации и создания условий для комфортного проживания населения на территории Старощербиновского сельского поселения предлагается, в течение расчетного срока схемы водоотведения, реализовать основные мероприятия по строительству, реконструкции сооружений системы централизованной системы водоотведения, а также по вывод из эксплуатации существующих ОСК.

Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения на территории станицы Старощербиновской:

реконструкция одной и строительство четырех КНС;

строительство новых ОСК полной биологической очистки;

строительство новых участков канализационных сетей для подключения существующих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей;

вывод из эксплуатации ОСК.

Все указанные выше мероприятия с указанием производительности, диаметров трубопроводов и сроков реализации мероприятий, подробно представлены в таблице 13.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации,

телемеханизации и об автоматизированных системах

управления режимами водоотведения на объектах организаций,

осуществляющих водоотведение

В настоящее время в системе централизованного водоотведения Старощербиновского сельского поселения системы диспетчеризации и телемеханизации не используются.

При реконструкции существующих и строительстве новых объектов системы водоотведения предлагается предусмотреть автоматизацию управления режимами.

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения

трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения

и их обоснование

Прокладка трубопроводов для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки, производится от абонента до ближайшего участка существующей канализационной сети.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2022 до 2029 года осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 13, а также графических материалов, приложенных к настоящей документации.

Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов».

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения строительство ОСК предусмотрено в существенном отдалении от жилой застройки.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7 1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 /сут. |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

При проведении технического обследования систем водоотведения Старощербиновского сельского поселения установлено, что размеры санитарно-защитных зон существующих ОСК не соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов

централизованной системы водоотведения

Приблизительные границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения Старощербиновского сельского поселения отображены в графических материалах приложениях к схеме водоотведения. При реализации мероприятий схемы водоотведения на стадии проектирования, допускается корректировка зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, с учетом перспективы застройки и экологических требований.

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты

и на водозаборные площади

Необходимой мерой для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта является снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, схемой водоотведения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, производительностью 7125 м3 /сут.

Реализация представленного мероприятия позволит повысить экологическую безопасность территории Старощербиновского сельского поселения, а также окажет положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации, в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей

среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях происходит образование твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

В настоящее время на территории Старощербиновского сельского поселения действуют одни ОСК производительностью 35000 м3/сут., осуществляющих прием и очистку сточных вод поступающих с территории станицы Старощербиновской.

В процессе реализации мероприятий, запланированных схемой водоотведения, предлагается осуществить ввод в эксплуатацию ОСК производительностью 7125 м3/сут. в западной части станицы Старощербиновской.

Выбор системы очистки сточных вод будет определен на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов, по согласованию с органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

Очистка сточных вод достаточно сложный процесс. Разделяют четыре метода очистки: механический, химический, физико-химический и биологический.

Очистка сточных вод может вестись и комбинированным методом, то есть включающим несколько из вышеназванных.

Названия методов достаточно полно раскрывают их сущность:

механический метод удаляет относительно крупные частицы сетками, фильтрами, решетками;

химический метод действует реагентами;

биологический с помощью бактерий;

физико-химический - метод элекроимпульного обеззараживания и доочистка с помощью ультрофиолета, ультразвука и озона.

Основной метод, на котором основано действие всех эффективных современных очистных сооружений это биологический, хотя на различных стадиях очистки имеют место и механические и физико-химические методы.

Химический метод, как наиболее вредный для экологии исключается полностью.

Утилизация осадков сточных вод на проектируемых очистных сооружениях будет реализована путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной

системы водоотведения

Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) рассчитан в соответствии с государственным укрупненным сметным нормативом НЦС 14-2012 «Сети водоснабжения и канализации» (Приложение к приказу Минрегиона Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 643), с учетом коэффициента на реконструкцию 1,15.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2016 - 2029 годы составляет - 784142,04 тыс. руб., а с учетом налога на прибыль 20 % объем инвестиций составит- 929639,6 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на реализацию программы в сфере водоотведения.

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и соответствующие научно-техническому прогрессу.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2016 - 2029 гг. включает в себя затраты:

реконструкция сетей водоотведения общей длиной - 10445 м., стоимостью - 42482,97 тыс. руб.;

реконструкция КНС стоимостью - 14171,29 тыс. руб.;

строительство очистных сооружений ОСК стоимостью - 239679,55 тыс. руб.;

прокладка сетей водоотведения общей длиной - 112690 м., стоимостью - 452209,53 тыс. руб.

строительство КНС – 35598,7 тыс. руб.;

налог на прибыль 20 % -145497,56 тыс. руб.

Итого: 929639,6  тыс. руб.

Перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений, с разбивкой по годам, представлен в таблице 15.

Таблица  15

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на бесперебойное обслуживание абонентов. |
| Реконструкция и модернизация системы водоотведения |
| Реконструкция КНС |
| 1 | Реконструкция КНС 1шт. | 2017 | 14171,29 |
| ИТОГО: | 14,171 млн. руб. |
| Реконструкция сетей водоотведения |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 9000 м. | 2017 | 31408,27 |
| 3 | Реконструкция сетей водоотведения Ø 300 мм, L=2×1445 м. | 2017 | 11074,70 |
| ИТОГО: | 56,654 млн. руб. |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |
| Строительство |
| Строительство сетей водоотведения |
| 4 | Строительство сетей водоотведения Ø 150 мм, L = 2 х 2335 | 2023 | 45727,88 |
| 5 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 2 х 1145 | 2023 | 5817,60 |
| 6 | Строительство сетей водоотведения Ø 350 мм, L = 2 х 3710 | 2022 | 28218,54 |
| 7 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 16833 м. | 2028 | 58745,1 |
| 8 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 16833 м. | 2024 | 58745,1 |
| 9 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 16833 м. | 2025 | 58745,1 |
| 10 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 16833 м. | 2026 | 58745,1 |
| 11 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 16833 м. | 2027 | 58745,1 |
| 12 | Строительство сетей водоотведения Ø 200 мм, L = 16833 м. | 2029 | 58745,1 |
| 13 | Строительство сетей водоотведения Ø 250 мм, L = 1500 м. | 2023 | 5970,98 |
| 14 | Строительство сетей водоотведения Ø 300 мм, L = 2600 м. | 2023 | 11855,51 |
| 15 | Строительство сетей водоотведения Ø 350 мм, L = 300 м. | 2023 | 1558,81 |
| 16 | Строительство сетей водоотведения Ø 400 мм, L = 100 м. | 2023 | 589,57 |
| Строительство ОСК и КНС |
| 17 | Строительство ОСК производительностью – 7125м3/сут. | 2018 - 2021 | 239679,55 |
| 18 | Строительство КНС-1. | 2022 | 7261,13 |
| 19 | Строительство КНС-2. | 2022 | 4387,25 |
| 20 | Строительство КНС-4. | 2024 | 4746,57 |
| 21 | Строительство ГКНС. | 2022 | 19203,75 |
| ИТОГО: | 452,21 млн. руб. |
| ВСЕГО: | 784,142 млн. руб. |
| Строительство объектов и сетей водоотведения с учетом налога на прибыль-20%. | 872,985 млн. руб. |
| Суммарные затраты на реализацию проекта с учетом налога на прибыль-20%. | 929639,6 млн. руб.* |

Таблица 16

| Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 – 2023 гг. | 2024 – 2026 гг. | 2027 – 2029 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реконструкция и модернизация существующих КНС и ОСК, а также сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 56654,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56654,26 |
| 2. Строительство КНС и ОСК, а также сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 287615,46 | 156709,22 | 217178,24 | 211482,36 | 872985,29 |
| Итого: | тыс. руб. | 0,00 | 56654,26 | 287615,46 | 156709,22 | 217178,24 | 211482,36 | 929639,6 |

15. Целевые показатели развития централизованной

системы водоотведения

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно приказу Министерства строительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).

Показателем качества очистки сточных вод является:

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт×ч / м3).

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт×ч / м3).

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Старощербиновского сельского поселения представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование измерения | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 -2023 гг. | 2024 -2026 гг. | 2027 -2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную дождевую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и дождевой централизованных систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | 0,15 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт×ч/ м3 | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт×ч/ м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,54 | 0,54 |

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от              07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 вышеуказанного Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ООО «Щербиновский коммунальщик», бесхозяйных сетей водоотведения на территории Старощербиновского сельского поселения, не выявлено.